ROZDZ.  II   OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz

z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli,

w okresie trzech lat  licząc od daty podpisania umowy

Zestawienie parametrów i warunków bezwzględnie wymaganych

Załącznik  1 B

| Lp. | Analizator główny Wymagany parametr/warunek | Potwierdzenie spełenia tak/nie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy biochemiczny analizator, wolnostojący |  |  |
| 2 | Analizator nowy fabrycznie (rok produkcji 2014) |  |  |
| 3 | Wydajność min 500 oznaczeń kolorymetrycznych /godz. oraz min 350 oznaczeń ISE/godz. |  |  |
| 4 | Komputer sterujący z oprogramowaniem Windows, ekran dotykowy min 17” |  |  |
| 5 | Możliwość wykonania oznaczeń z różnego materiału biologicznego (surowica, osocze, mocz, krew pełna, płyn mózgowo - rdzeniowy, płyny z jam ciała) |  |  |
| 6 | Otwarty system odczynnikowy – umożliwiający badania z zakresu chemii kliniczej, białek specyficznych, monitoringu leków |  |  |
| 7 | Minimum 90 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora – wszystkie chłodzone |  |  |
| 8 | Możliwość równoczesnego stosowania różnych objętościowo butelek odczynnikowych – 10 ml, 20 ml, 50 ml |  |  |
| 9 | Możliwość ciągłego doładowania próbek w trakcie pracy bez konieczności pauzowania aparatu |  |  |
| 10 | Wbudowane czytniki kodów paskowych do identyfikacji odczynników i próbek badanych |  |  |
| 11 | Detektory poziomu odczynników i próbek badanych z monitoringiem poziomu odczynników |  |  |
| 12 | Wykonanie badań w trybie CITO – możliwość zdefiniowania statusu CITO dla każdej dowolnej pozycji próbkowej |  |  |
| 13 | Kuwety szklane wielorazowego użytku z automatycznym systemem mycia |  |  |
| 14 | Stacja uzdatniania wody – zużycie wody przez analizator nie przekraczające 30 litrów wody na godzinę, dostarczenie stacji uzdatnania wody, bezpłatny serwis |  |  |
| 15 | Zintegrowany z analizatorem moduł ISE – Na, K, Cl, bezobsługowy z automatycznie wykonywaną kalibracją sterowaną z poziomu oprogramowania analizatora bez konieczności ingerencji operatora |  |  |
| 16 | Zakres pomiarowy w zakresie 340 – 850 nm |  |  |
| 17 | Konieczność pracy z probówkami pierwotnymi i naczynkami typu CUP, umieszczenie CUP w materiałach zużywalnych |  |  |
| 18 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników, próbek oraz modułu ISE |  |  |
| 19 | Zapewnienie jak najdłuższej ciągłości czasowej tego samego nr LOTu odczynników, kalibratorów i kontroli |  |  |
| 20 | Możliwość zaprogramowania automatycznego startup i shutdown uruchamianego automatycznie przez analizator w zaprogramowanym wcześniej czasie z możliwością określenia zakresu wykonywanych czynności: mycie kuwet, pomiary tła, weryfikacja jakości kuwet itp. |  |  |
| Lp. | Analizator dodatkowy Wymagany parametr/warunek | Potwierdzenie spełnienia tak/nie | Opis |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy biochemiczny analizator, nasto łowy |  |  |
| 2 | Analizator nie starszy niż rok produncji 2011 |  |  |
| 3 | Wydajność min 250 oznaczeń kolorymetrycznych/godz oraz min 150 oznaczeń ISE |  |  |
| 4 | Komputer sterujący z oprogramowaniem Windows |  |  |
| 5 | Możliwość wykonania oznaczeń z różnego materiału biologicznego (surowica, osocze, mocz, krew pełna, płyn mózgowo – rdzeniowy , płyny z jam ciała) |  |  |
| 6 | Otwarty system odczynnikowy – umożliwiający badania z zakresu chemii klinicznej, białek specyficznych, monitoringu leków |  |  |
| 7 | Minimum 50 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora – wszystkie chłodzone |  |  |
| 8 | Możliwość równoczesnego stosowania różnych objętościowo butelek odczynnikowych – 10 ml, 20 ml, 50 ml – kompatybilnych z analizatorem głównym |  |  |
| 9 | Kuwety wielorazowego użytku z automatycznym systemem mycia |  |  |
| 10 | Zużycie wody nie więcej niż 2l/h pracy analizatora |  |  |
| 11 | Odczynniki diagnostyczne dla oznaczeń kolorymetrycznych, kontrole i kalibratory, naczynka typu CUP kompatybilne z analizatorem głównym |  |  |
| Lp. | Analizator główny i dodatkowy Wymagany parametr/warunek | Potwierdzenie spełnienia Tak/nie | Opis |
| 1 | Oprogramowanie analizatorów w języku polskim |  |  |
| 2 | Wbudowany system kontroli jakości z kartami kontroli jakości (opracowanie liczbowe i graficzne) |  |  |
| 3 | Wprowadzenie danych demograficznych : imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, zleceniodawca |  |  |
| 4 | Baza danych wyników oznaczeń pacjentów min 50 000 rekordów |  |  |
| 5 | Deklaracja zgodności CE z dyrektywą 98/79/WE dla analizatora i odczynników |  |  |
| 6 | Dołączone drukarka zewnętrzna |  |  |
| 7 | Bezpłatna instalacja i szkolenie u Zamawiającego Bezpłatny serwis techniczny przez cały okres dzierżawy. |  |  |
| 8 | Podłączenie obu aparatów do systemu informatycznego działającego w laboratorium |  |  |
| 9 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości |  |  |
| 10 | Zapewnienie Wykonawcy, że warunki lokalowe i inne pozwolą na zainstalowanie dzierżawionej aparatury zgodnie z wymaganiami producenta dla prawidłowej pracy urządzeń. |  |  |
| 11 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w miesiącu lub czterech awarii różnych elementów w miesiącu wynikających z winy aparatu, wykonawca zobowiązuje się do wymiany aparatu na fabrycznie nowy egzemplarz (nie dotyczy interwencji wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, bądź braku wykonywania przez zamawiającego konserwacji okresowych w zalecanych przez producenta terminach) |  |  |
| 12 | W przypadku jednoczesnej awarii nie wynikającej z winy użytkownika jednocześnie dwóch analizatorów , która jest niemożliwa do usunięcia w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia- wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy kosztów (cena usługi wg faktury minus cena wewnętrzna wg cennika szpitalnego) badań wysyłanych do innej placówki. |  |  |

- Przewidywana ilość badań na analizatorze dodatkowym będzie stanowiła około 15% wszystkich oznaczeń biochemicznych wykonywanych w laboratorium.

- Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń oferent zobowiązuje się wydzierżawić i zainstalować klimatyzator w pomieszczeniu o kubaturze 135m3.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia mikroskopu laboratoryjnego o        następujących parametrach:

a/sysem optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa

b/głoiwica z regulacją rozstawu okularów 48-75 mm z korekcją dioptryną i kątem pochylenia okularów 30 stopni

c/okulary: 10-22 mm szerokopolowe

d/obiektywy: 10X, 20X, 40X, 100X

e/regulacja ostrości – współosiowe pokrętła zakresu przesuwu ruchu zgrbnego i przesuwu   ruchu mikro o dużej dokładności.

f/stolik mechaniczny dwuwarstwowy z manipulatorami pionowymi. Zakres ruchu 75 x 50 mm.

g/jasne regulowane oświetlenie halogenowe (system oświetlenia Kohlera).

4.Wykonawca  zobowiązuje się do wydzierżawienia sześciu (6) sztukowych nowych monitorów LCD z podświetleniem LED, 19-22 cali, proporcja ekranu 16:10, złącze D-SUB oraz DVI.