Załącznik Nr 1

Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych

Kardiomonitor – 4 szt.

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane, opis, komentarz | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,5 kg +/- 10% |  |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |  |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. Podać przekątną ekranu i rozdzielczość. |  |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. Określić ilość. Wyspecyfikować przykładowe krzywe dynamiczne prezentowane jednocześnie na ekranie. |  |  |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. |  |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 72-godzinne. Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów. podać |  |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). |  |  |
| 9. | Pomiar EKG |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. |  |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |  |  |
|  | Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG |  |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. |  |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. |  |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. |  |  |
|  | Regulacja AUTO. |  |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. |  |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmHg. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie Wymienić |  |  |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP). |  |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. |  |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min |  |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. podać. |  |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |  |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2). |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. Podać. |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. Podać. |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. |  |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. |  |  |
|  | Funkcja stazy |  |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. Podać. |  |  |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |  |
| 14. | Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. |  |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP średni |  |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips |  |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy |  |  |
| 15. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. |  |  |
| 16. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków, ekranu dotykowego. |  |  |
| 17. | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. |  |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |  |  |
| 18. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |  |
| 19. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych |  |  |
| 20. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |  |
| 21. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych kardiomonitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej |  |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |  |
| 22. | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami, archiwizacja danych pacjenta) |  |  |
| 23. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA |  |  |
| 24. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |  |  |
| 25. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |  |
| 26. | Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria |  |  |
| 27 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |  |

Stacja centralnego nadzoru

| Lp. | PARAMETR | Parametry oferowane, opis, komentarz | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja centralnego monitorowania musi być skonfigurowana wg. poniższej specyfikacji jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk monitorowania |  |  |
| 2. | Ekran LCD TFT do przekątnej min. 21” do jednoczesnego podglądu co najmniej 4 monitorów pacjenta |  |  |
| 3. | Ekran LCD TFT do przekątnej min. 21” do podglądu wybranego stanowiska przyłóżkowego |  |  |
| 4. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. |  |  |
| 5. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach |  |  |
| 6. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 300/pacjenta |  |  |
| 7. | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin |  |  |
| 8. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 120 godzin |  |  |
| 9. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet |  |  |
| 10. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. |  |  |
| 11. | Centrala przystosowana do współpracy z monitorami modułowymi wyposażonymi w zaawansowane funkcje pomiarowe: rzut minutowy metodą termodylucji, rzut minutowy metodą PiCCO, EEG, NMT |  |  |
| 12 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |  |

System przywoławczy

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane, opis, komentarz | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 szt. bezprzewodowych przycisków pociąganych w łazienkach (z nadajnikami): |  |  |
|  | przystosowane do zabudowy natynkowej, |  |  |
|  | wyposażone w sznurek jaskrawego koloru (np. czerwonego) o długości co najmniej 150 cm służący do nadania sygnału przywołania, pociągnięcie którego jest sygnalizowane zaświeceniem diody LED w kolorze czerwonym, |  |  |
|  | wbudowany przycisk do anulowania przywołania, |  |  |
|  | klasa szczelności IP66 lub lepsza (możliwość stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. prysznic), |  |  |
|  | zasięg emitowanego, przez wbudowaną antenę, sygnału radiowego co najmniej 150 m, |  |  |
|  | zasilanie bateriami o napięciu 12V, |  |  |
|  | współpraca z odbiornikami w postaci tablic wyświetlających jemu przyporządkowany numer oraz z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi. |  |  |
| 2. | 22 szt. bezprzewodowych przycisków przywołania w salach chorych: |  |  |
|  | przystosowane do zabudowy natynkowej, |  |  |
|  | wyposażone w przycisk o kolorze czerwonym, naciśnięcie którego sygnalizowane jest zaświeceniem diody LED w tym samym kolorze i powoduje wysłanie sygnału przywołania do odbiorników, |  |  |
|  | klasa szczelności IP66 lub lepsza (możliwość stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. prysznic), |  |  |
|  | zasięg emitowanego, przez wbudowaną antenę, sygnału radiowego co najmniej 150 m, |  |  |
|  | zasilanie bateriami o napięciu 12V, |  |  |
|  | współpraca z odbiornikami w postaci tablic wyświetlających jemu przyporządkowany numer oraz z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi. |  |  |
| 3. | 7 szt. bezprzewodowych przycisków kasowania w salach chorych: |  |  |
|  | przystosowane do zabudowy natynkowej, |  |  |
|  | wyposażone w przycisk o kolorze niebieskim, naciśnięcie którego sygnalizowane jest zaświeceniem diody LED w kolorze czerwonym i powoduje wysłanie sygnału anulowania przywołania do odbiorników, |  |  |
|  | klasa szczelności IP66 lub lepsza (możliwość stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. prysznic), |  |  |
|  | zasięg emitowanego, przez wbudowaną antenę, sygnału radiowego co najmniej 150 m, |  |  |
| 4. | 5 szt. bezprzewodowych sygnalizatorów optyczno – akustycznych nad wejściami : |  |  |
|  | przystosowany do zabudowy natynkowej nad drzwiami prowadzącymi do pomieszczeń |  |  |
|  | możliwość szybkiego określenia miejsca przywołania bez konieczności odczytu jego numeru z tablicy, |  |  |
|  | bezprzewodowa komunikacja z nadajnikami, |  |  |
|  | zasilanie z transformatora 12 VDC, |  |  |
|  | wyposażony w sygnalizację optyczną w kolorze czerwonym oraz akustyczną o regulowanej głośności i tonie. |  |  |
| 5. | Bezprzewodowy wyświetlacz LED (odbiornik)w dyżurce pielęgniarek: |  |  |
|  | montaż natynkowy w dyżurce lub innym miejscu, z którego będzie odbywać się obsługa przywołań |  |  |
|  | możliwość współpracy z co najmniej 100 nadajnikami, |  |  |
|  | bezprzewodowy odbiór sygnałów nadajników, |  |  |
|  | sygnalizacja dźwiękowa (dostępne co najmniej 10 rodzajów dźwięków przypomnienia) po naciśnięcia przycisku przywołania, |  |  |
|  | prezentacja na wyświetlaczu numeru stanowiska na którym został naciśnięty przycisk przywołania |  |  |
|  | zasilanie z transformatora 12 V. |  |  |
| 6 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla personelu  z zakresu funkcjonowania i obsługi  zainstalowanego systemu, w dwóch turach po 10 osób, zakończonego sporządzeniem protokołu ze szkolenia z podpisami osób przeszkolonych.