OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są prace projektowe  Zadania:

„Wykonanie projektu budowlanego i programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy pomieszczeń drugiego piętra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

a) wykonanie  projektu budowlanego

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD. Program funkcjonalno – użytkowy należy wykonać w 3 egzemplarzach papierowych oraz

1 egzemplarzu. na CD.

Dokumentacja powyższa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy medycznej (technologia medyczna) i sztuki technicznej, uzgodnieniami z Zamawiającym, a w szczególności z wymaganiami określonymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn.  zm.);

- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz.1409 z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.);

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); - Polskich Normach.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z późn. zm.); b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

Projekt zadania dotyczy pomieszczeń II piętra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego. Obecnie na tej kondygnacji zlokalizowane są Oddziały: Nefrologiczny na powierzchni 396 m2, Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym na powierzchni 475 m2 oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii na powierzchni 232 m2. Razem 1103 m2. Oddziały Nefrologiczny i AiIT przewidziane są do przeniesienia do innej lokalizacji.

Oddziały Nefrologiczny i Neurologiczny były przebudowywane w 2002 roku na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez Biuro Projektów Promedicon z Krakowa, Oddział AiIT nie był przebudowywany od 1989 roku.

Zadaniem Projektanta będzie opracowanie projektu budowlanego przebudowy powierzchni dla zlokalizowania tam Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz oczekiwania Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje na rozmieszczenie lub dostosowanie następujących pomieszczeń:

1). sale chorych:

- dostosować do obowiązujących przepisów istniejącą salę udarową o powierzchni 52 m2,

- zaprojektować na powierzchni obecnego OAiIT salę chorych dla min. 5 łóżek udarowych,

- zaprojektować 1 izolatkę dla Oddziału,

- w istniejących 6 łóżkowych salach chorych zaprojektować węzły sanitarne dla tych sal z ewentualnym podziałem tych sal na 2 łóżkowe,

- dostosować istniejące sale chorych 1 – 3 łóżkowe do obowiązujących przepisów wraz z niezbędnym remontem pomieszczeń,

- wykorzystać wolną powierzchnię w części OAiIT na sale łóżkowe maksymalnie dla 3 łóżek na sali,

Sale udarowe należy zaprojektować tak, żeby w przypadkach nadzwyczajnych można było podłączyć pod aparaturę dodatkowe łóżko w każdej sali.

Zamawiający oczekuje zaprojektowanie min. 35 łóżek zwykłych oraz 8 udarowych.

2). pomieszczenia badań pacjentów i dla personelu – zaprojektować lub dostosować i wyremontować istniejące:

- gabinet lekarski z węzłem socjalnym dostosowanym powierzchnią do liczby personelu,

- dyżurka pielęgniarek z przygotowaniem leków,

- pokój badań lekarskich z funkcją gabinetu zabiegowego do wykonywania np. punkcji lędźwiowych, opatrunków itp,

- gabinet do badań psychologicznych,

- gabinet rehabilitacji,

- pracownia EMG,

- dyżurka lekarska,

- pokój socjalny z węzłem sanitarnym,

- pokój ordynatora,

- pokój pielęgniarki oddziałowej,

- sekretariat,

- inne pomieszczenia zalecane przez projektanta technologii medycznej.

Szatnię dla personelu przewiduje się poza Oddziałem -  nie jest objęta niniejszym zadaniem.

3). pomieszczenia pomocnicze – zaprojektować lub dostosować i wyremontować istniejące:

- brudownik ze śluzą,

- kuchnia oddziałowa,

- pomieszczenie porządkowe ,

- magazyn czysty,

- magazyn sprzętu,

- magazyn brudny,

- łazienka oddziałowa,

- węzeł sanitarny damski w ilości punktów wynikających z ilości łóżek bez własnej łazienki,

- węzeł sanitarny męski w ilości punktów wynikających z ilości łóżek bez własnej łazienki,

- WC personelu,

- WC odwiedzających w miarę możliwości,

- wentylatornia lub inne niezbędne pomieszczenie techniczne.

Pomieszczenia należy przewidzieć wraz z niezbędnymi instalacjami.

Zamawiający będzie realizował projekt w II etapach:

- etap I roboty budowlane po wyprowadzeniu OAiIT wraz z niezbędnymi robotami dostosowawczymi w części Oddziału Neurologicznego. Na tym etapie nie będą prowadzone roboty w 6 łóżkowych salach chorych.

- etap II roboty budowlane po wyprowadzeniu Oddziału Nefrologicznego – dokończenie zadania.

W związku z etapowaniem Zamawiający oczekuje takiego rozplanowania pomieszczeń, żeby było możliwe funkcjonowanie Oddziału Neurologicznego, z pewnymi utrudnieniami, po wykonaniu I etapu.

Budynek Szpitala, który jest przedmiotem opracowania projektowego znajduje się na terenie objętym obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Stalowej Woli, z obowiązkiem uzgadniania projektu (elewacja) u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca projektu w oparciu o uzyskane od Zamawiającego pełnomocnictwa, będzie występował do instytucji i organów o niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia opinie, uzgodnienia i decyzje oraz będzie ponosił ewentualne koszty z tym związane.

Projekt budowlany zostanie złożony, przez Wykonawcę, w Starostwie Powiatu Stalowowolskiego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca projektu w przypadku wad lub braków w projekcie zobowiązany będzie do uzupełnienia ich w terminach wynikających z wystąpień organu wydającego pozwolenie na budowę bez dodatkowej zapłaty.

Projekt budowlany należy opracować uwzględniając założenia dla branż w następujących etapach:

- koncepcja zadania, która ma być uzgodniona z przedstawicielami Szpitala,

po zatwierdzeniu koncepcji zadania przez Zamawiającego opracować projekt budowlany dla branż:

- architektura z kolorystyką wnętrz, konstrukcja i zagospodarowanie terenu,

- instalacje sanitarne (woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna),

- instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

- wentylacja i klimatyzacja,

- gazy medyczne,

- instalacje elektryczne (w tym zasilanie wentylacji),

- automatyka i sterowanie wentylacji,

- instalacje niskoprądowe (p.poż. komputerowa, telefoniczna, przyzywowa, itp.)

- Projekt technologii medycznej z wykazem wyposażenia medycznego przedstawić w odrębnym od projektu budowlanego opracowaniu

c) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego

Należy opracować program funkcjonalno – użytkowy dla zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Pozwoli to na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego realizacji zadania w systemie „projektuj i buduj”,

d) sporządzenie wstępnej szacunkowej wartości zadania

Należy sporządzić szacunkową wycenę realizacji zadania (koszt projektu wykonawczego, koszt wyposażenia ruchomego oraz koszt robót budowlano – montażowych z kosztem wyposażenia wbudowanego).

3. Inne informacje i wymagania:

3.1. Wymaga się aby wersje elektroniczne dokumentacji spełniały co najmniej następujące warunki:

- części opisowe dokumentacji mają być sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word;

- części rysunkowe mają być zapisane w formacie, w którym biuro projektowe wykonuje projekt (dwg.) oraz  w formacie pdf. Wersje elektroniczne nie mogą się różnić od papierowych.

Informacje techniczne:

- w programie funkcjonalno – użytkowym należy uwzględnić wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania oraz do wykonania robót budowlanych na innych kondygnacjach budynku związanymi z prowadzeniem np. pionów wod-kan, przewodów wentylacyjnych, instalacji ppoż.

- w zakresie zastosowanych w projekcie rozwiązań materiałowych Zamawiający oczekuje standardów nie gorszych niż zastosowane w istniejącym Oddziale Neurologii,

- Zamawiający oczekuje na opracowanie w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i elektryki w takim stopniu, żeby nowe rozwiązanie nie zakłóciło nadmiernie pracy innych jednostek Szpitala oraz w przypadku zmian maksymalnie wykorzystano opracowanie dla Szpitalnego Oddziału ratunkowego i Izby Przyjęć,

- Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w uzgadnianiu koncepcji  i projektu budowlanego zadania.

3.2.  Zakres przedmiotu zamówienia poprzedzający wykonanie projektu:

a) dokonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania przebudowy,

b) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji technicznej 	(dokumentacja jest niekompletna),

3.3. Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

4. Opis stanu istniejącego.

Budynek I Pawilonu Szpitalnego został oddany do użytkowania w 1953 roku. Jest to budynek z 5 kondygnacjami nadziemnymi i piwnicami z poziomami instalacji. Oddział Neurologiczny zlokalizowany będzie na II piętrze Pierwszego Pawilonu Szpitalnego.  Obecnie znajdują się tu 3 Oddziały: Nefrologiczny, Neurologiczny i Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Powierzchnia OAiIT nie była przebudowywana i remontowana od ~35 lat. Okładziny i instalacje w większości z tego okresu. Pomieszczenia Neurologii i Nefrologii były przebudowywane w 2002 roku według standardów i przepisów obowiązujących wówczas.

Konstrukcja budynku murowana. Ściany działowe z cegły pełnej gr 12 cm. Stropy gęstożebrowe typu DMS w rozstawie osiowym co 60 cm.

Na całej kondygnacji są wymienione WLZ z rozdzieleniem zasilania na rezerwowane i nierezerwowane prowadzone od Rozdzielni RN1 przez wszystkie kondygnacje, w Oddziałach Nefrologii i Neurologii tablice piętrowe i instalacja w systemie TN-S.

Instalacje sanitarne: wykonane piony kanalizacyjne PCV, piony wody zimnej i ciepłej PE zgrzewane a lokalnie klejone (w budynku nie ma cyrkulacji ciepłej wody  prowadzonej w pionie, jedynie w piwnicach), piony CO prowadzone w ścianach lub obudowane płytą GKB. Grzejniki żebrowe typu TA1.

Z zakresu projektu z 2002 roku na II piętrze nie wykonano wentylacji nawiewno – wywiewnej w sali udarowej Oddziału Neurologicznego. W stosunku do projektu została zmieniona podłoga z PCV na gres.

Budynek nie jest w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów pożarowych. Projekt budowlany opracowany w 2015 roku dostosowania SOR do przepisów obejmuje swoim zakresem dostosowanie pożarowe dźwigów osobowych oraz klatki schodowej głównej.

Budynek jest niedocieplony zarówno na stropie nad ostatnią kondygnacją (poddasze nieużytkowe nad III p) jak i w ścianach zewnętrznych (ściana zewnętrzna murowana z cegły pełnej na zaprawie wapiennej gr 65 cm. Okna wymieniono w 2003 roku. Elewacja wyremontowana (wymieniono tynk i malowanie) w 2003 roku.

Na kondygnacji w części Oddziału Nefrologicznego znajduje się Piętrowy Punkt Dystrybucyjny sieci strukturalnej z doprowadzonym światłowodem od centralnego serwera Szpitala. Punkt ren obsługuje tylko tą kondygnację.

Instalacje telefoniczne tradycyjne przewodowe. Na kondygnacji znajduje się łączówka 20 par.

W budynku funkcjonują na pozostałych kondygnacjach:

- na III piętrze Oddziały Wewnętrzny i Otolaryngologiczny,

- na I piętrze Oddziały Chirurgiczny i Ortopedyczny,

- na wysokim parterze Stacja Dializ, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz obecnie puste pomieszczenia po Dziale Diagnostyki Obrazowej z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć,

- na niskim parterze Kuchnia Szpitalna, zaplecze szatniowe SOR oraz Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.

W budynku lub jego najbliższej okolicy znajdują się wszystkie media.

Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót dla tego zadania poza budynkiem w zakresie instalacji i zagospodarowania terenu.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia.

Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dołączy do oferty harmonogram wykonywania poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy. Harmonogram może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzania harmonogramu, a które skutkują niemożnością terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Części przedmiotu zamówienia takie jak.: koncepcja, projekt budowlany i program funkcjonalno – użytkowy podlegają  zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie koncepcji Zamawiający dokona w ciągu 5 dni roboczych, ocenę i zatwierdzenie projektu budowlanego w ciągu 8 dni roboczych, a ocenę programu funkcjonalno użytkowego w ciągu 6 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf.  W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów.

Projekt budowlany będzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego pod względem zaprojektowanych funkcji i zakresu oraz po decyzji Starosty  Stalowowolskiego o rozpoczęciu procedury wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla projektowanego zakresu. Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Biorczego, po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania i oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, uzgodniona przez rzeczoznawców, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć.

6. Wykonawca, przed wykonaniem PFU i projektu budowlanego winien przedstawić

Zamawiającemu koncepcję  programowo-przestrzenną i uzyskać akceptację tej koncepcji.

7. Załączniki graficzne:

Rzut architektoniczny II piętra Oddziałów Neurologicznego i Nefrologicznego

Elewacja frontowa Pierwszego Pawilonu

Schemat aktualnego układu pomieszczeń dla Parteru, I piętra, II piętra oraz III piętra.

Fragment mapy do celów opiniodawczych.