II

Zakup i dostawa odczynników oraz  części eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi  i innych płynów ustrojowych na okres 36 - miesięcy

| PARAMETRY WYMAGANE |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETR GRANICZNY | SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO TAK/NIE (OPISAĆ) | NR STR. W OFERCIE. |
| Aparat nowy lub używany rok produkcji nie starszy nż 2013 r. | TAK |  |  |
| Pojemność aparatu do hodowli drobnoustrojów min 60 (budowa modułowa z możliwością rozbudowy o kolejne moduły inkubacyjne). | TAK |  |  |
| Zachowanie ciągłości pomiarów ( pomiar min. co10 minut) i utrzymanie stałej temperatury w aparacie. | TAK |  |  |
| Prowadzenie hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. | TAK |  |  |
| System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich. | TAK |  |  |
| Dostępność zmiany czasu protokołowego dla hodowli ujemnej. | TAK |  |  |
| Minimalny zakres czynności manualnych. Wprowadzenie danych przez czytnik kodów paskowych. | TAK |  |  |
| Aparat z wbudowanym lub zewnętrznym dotykowym ekranem LCD do komunikacji użytkownika z systemem. | TAK |  |  |
| Podłączenie aparatu do informatycznej sieci Szpitala na koszt Wykonawcy . (Wszelkie koszty podłączenia aparatury: wykonanie kabla podłączeniowego, ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, konfigurację systemu Kamsoft | TAK |  |  |
| Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w próbkach od pacjentów (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej, krew pępowinowa, materiały krwiopochodne itp.) poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inaktywującymi antybiotyki - dołączyć do oferty opisy użytkowe producenta zawierające informację o substancjach inaktywujących antybiotyki. | TAK |  |  |
| Hodowla i detekcja wzrostu w próbkach o małej objętości materiału (0,5 - 3 ml) - krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej, krew pępowinowa, materiały krwiopochodne itp., bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów. Dołączyć do oferty przetargowej informację na temat gotowych suplementów wzbogacających, które można dodawać do podłoża w przypadku materiałów innych niż krew lub krwi poniżej 0,5 ml | TAK |  |  |
| suplement wzbogacający do podłoży hodowlanych dla materiałów poniżej 0,5 ml oraz sterylnych płynów ustrojwoych. | TAK |  |  |
| Podłoża umożliwijące selektywną hodowlę grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych, wzbogacone antybiotykami hamującymi wzrost bakterii. | TAK | Tak –10pkt Nie – 1pkt |  |
| Podłoża umożliwiające wzrost drobnoustrojów sfagocytowanych wzbogacone czynnikiem lizującym - zapewniającym uwolnienie drobnoustrojów wewnątrzkomórkowych. | TAK | Tak –10pkt Nie – 1pkt |  |
| Kompatybilność butelek do posiewu krwi z elementami zamkniętych próżniowych systemów do poboru krwi (igła motylkowa oraz uchwyt o średnicy 16 mm) - brak konieczności stosowania specjalnych przekładek lub adapterów od pacjenta do badań mikrobiologicznych i analitycznych podczas jednego wkłucia. | TAK | Tak –10pkt Nie – 1pkt |  |
| Dostępność min. 48-godzinnego opóźnienia wkładania butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu w temperaturze pokojowej. Dołączyć do oferty deklarację producenta. | TAK | Tak –10pkt Nie – 1pkt |  |
| Podłoża z możliwością magazynowania w temperaturze pokojowej. | TAK |  |  |
| Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu oraz z procedur pobierania krwi na posiew. | TAK |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |
| Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 6 miesięcy. | TAK |  |  |
| Gwarancja na aparat podczas trwania umowy dzierżawy. Zapewnienie przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniem producenta analizatora, co najmniej raz w roku. | TAK |  |  |
| Deklaracja CE dla aparatu. | TAK |  |  |
| Certyfikat ISO 13485 dla podłoży jako wyrobów do diagnostyki in vitro. | TAK |  |  |
| Parametry oferowanego analziatora należy potwierdzić materiałami producenta - kopię dołączyć do oferty przetargowej. | TAK |  |  |

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

Pakiet nr 1  – PODŁOŻA do posiewu krwi NEUTRALIZUJĄCE ANTYBIOTYKI  - potrzeby na okres 36 m-cy

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu / nr katalogowy | Jed. miary | Ilość szt / płytek /oznacz. na 1 rok | Cena netto 1 op produktu | Wartość netto / rok | Wartość brutto /rok | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelki tlenowe z inhbitorem dla dorosłych |  | Op. | 700 szt |  |  |  |  |
| 2 | Butelki beztlenowe z inhbitorem dla dorosłych |  | Op. | 700 szt |  |  |  |  |
| 3 | Butelki pediatryczne |  | Op. | 300 szt |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa aparatu |  | m-c | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Witryna chłodnicza typu Bolarus WS – 400 D- dzierżawa |  | m-c | 12 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej