OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są prace projektowe  Zadania:

„Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy wejścia do budynku przychodni specjalistycznej od strony ulicy Staszica. ”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

a) wykonanie koncepcji zadania i projektu budowlanego

Koncepcję należy wykonać w 2 egzemplarzach papierowych oraz przesłać drogą elektroniczną w wersji do odczytu (format .pdf)

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD.

Dokumentacja powyższa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy i sztuki technicznej, uzgodnieniami z Zamawiającym, a w szczególności z wymaganiami określonymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn.  zm.);

- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz.1409 z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.);

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); - Polskich Normach.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z późn. zm.); b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

3. Opis zamówienia

Projekt zadania dotyczy przebudowy i rozbudowy Pierwszego Pawilonu Szpitalnego, w ramach budynku przychodni specjalistycznej nr 1 o pomieszczenie wiatrołapu na poziomie wysokiego parteru. Wiatrołap z automatycznymi drzwiami przesuwnymi należy zlokalizować na zewnątrz od istniejących drzwi wejściowych do budynku.

Budynek Pierwszego Pawilonu był oddany do użytkowania w 1953 roku i od tej pory nie przeprowadzono w nim przebudowy w rejonie wejścia do budynku z wyjątkiem wymiany drzwi wejściowych kilkanaście lat temu.

Zadaniem Projektanta będzie opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku o wiatrołap pełniący funkcję zespołu wejściowego.  Projektant określi zakres rozbudowy pozwalający spełnić oczekiwaną funkcję.

Zamawiający oczekuje na zaprojektowanie w wiatrołapie podwójnych drzwi automatycznych rozsuwanych umieszczonych wzajemnie w takiej odległości aby nie wpływały na siebie czujniki ruchu przemieszczających się drzwi. Należy również przewidzieć w wiatrołapie miejsce dla wchodzących lub wychodzących na wykonanie czynności związanych z wchodzeniem lub wychodzeniem. Boczne ściany wiatrołapu z uwagi na konstrukcję istniejącej płyty stropowejj przewidzieć jako lekkie przeszklone.

Budynek Szpitala, który jest przedmiotem opracowania projektowego znajduje się na terenie objętym obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Stalowej Woli, z obowiązkiem uzgadniania projektu (elewacja) u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca projektu w oparciu o uzyskane od Zamawiającego pełnomocnictwa, będzie występował do instytucji i organów o niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia opinie, uzgodnienia i decyzje oraz będzie ponosił ewentualne koszty z tym związane.

Projekt budowlany uzgodniony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu, zostanie złożony przez Wykonawcę, w Starostwie Powiatu Stalowowolskiego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu w przypadku wad lub braków w projekcie zobowiązany będzie do uzupełnienia ich w terminach wynikających z wystąpień organu wydającego pozwolenie na budowę bez dodatkowej zapłaty.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – rozumie się przez to wydanie decyzji przez Starostę  Stalowowolskiego o rozpoczęciu procedury wydania pozwolenia na budowę dla projektowanego zakresu. Decyzja ta zgodnie z prawem jest wydawana po stwierdzeniu przez Starostę o kompletności i poprawności sporządzenia projektu budowlanego zadania.

Projekt budowlany należy opracować uwzględniając założenia dla branż w następujących etapach:

- - opracowanie koncepcji zadania (rzut, przekrój, elewacje oraz wizualizacja elewacji frontowej). Koncepcja ma być uzgodniona z przedstawicielami Szpitala. Zamawiający oczekuje więcej niż jednej wersji rozwiązania elewacji frontowej wejścia,

- opracowanie, po wybraniu i zatwierdzeniu koncepcji zadania przez Zamawiającego, projektu budowlanego dla branż:

- architektura,

- konstrukcja,

- zagospodarowanie terenu,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje elektryczne i ewentualne instalacje niskoprądowe.

Sporządzenie wstępnej szacunkowej wartości zadania

Należy sporządzić szacunkową wycenę realizacji zadania tj. wskaźnikowy koszt robót budowlano – montażowych.

4. Inne informacje i wymagania:

4.1. Wymaga się aby wersje elektroniczne dokumentacji spełniały co najmniej następujące warunki:

- części opisowe dokumentacji mają być sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word;

- części rysunkowe mają być zapisane w formacie, w którym biuro projektowe wykonuje projekt (dwg.) oraz  w formacie pdf. Wersje elektroniczne nie mogą się różnić od papierowych.

Informacje dodatkowe:

- w programie projekcie budowlanym należy uwzględnić wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania,

- Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w uzgadnianiu koncepcji  i projektu budowlanego zadania.

4.2.  Zakres przedmiotu zamówienia poprzedzający wykonanie projektu:

a) dokonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania przebudowy i rozbudowy,

b) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji technicznej 	(dokumentacja jest niekompletna i tylko w wersji papierowej),

4.3. Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

5. Opis stanu istniejącego.

Budynek I Pawilonu Szpitalnego został oddany do użytkowania w 1953 roku. W jego skład wchodzi pawilon łóżkowy z 5 kondygnacjami nadziemnymi oraz połączony z nim komunikacyjnie budynek przychodni specjalistycznej z 3 kondygnacjami nadziemnymi. W budynku przychodni niski parter dostępny jest z zewnątrz tylko od strony południowej, wysoki parter od strony zachodniej bezpośrednio od komunikacji wewnętrznej Szpitala. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się strop nad pomieszczeniami niskiego parteru.

Na niskim parterze zlokalizowany jest Dział Transportu Sanitarnego, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – Pracownia Serologiczna oraz Dział Rehabilitacji. Na Wysokim parterze gabinety lekarskie i rejestracja Przychodni Specjalistycznej. Na I piętrze budynku zlokalizowany jest Blok Operacyjny, Pracownia Endoskopowa i Pracownia Bakteriologiczna. Poddasze jest nieużytkowe.

Istniejący wiatrołap jest zlokalizowany wewnątrz budynku. Wejście jest przez aluminiowe półtoraskrzydłowe drzwi rozwierne, które utrudniają dostęp osobom niepełnosprawnym. Również samo dojście z płaszczyzny dojazdu do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście do budynku przychodni nie było przebudowywane od chwili oddania. Prowadzone były tylko drobne remonty: wymiana okien, posadzek, tynków, drzwi i malowanie.

Konstrukcja budynku murowana. Słupy żelbetowe. Ściany działowe z cegły pełnej gr 12 cm. Stropy gęstożebrowe typu DMS w rozstawie osiowym co 60 cm. Strop nad pomieszczeniami niskiego parteru w rejonie wejścia żelbetowy monolityczny. Okna wymieniono w 2003 roku.

Budynek nie jest w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów pożarowych.

W budynku znajdują się wszystkie media, które zdaniem Zamawiającego mogą być potrzebne do realizacji zadania.

6. Odbiór przedmiotu zamówienia.

Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dołączy do oferty harmonogram wykonywania poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy. Harmonogram może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzania harmonogramu, a które skutkują niemożnością terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Części przedmiotu zamówienia takie jak.: koncepcje, projekt budowlany podlegają  zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie koncepcji Zamawiający dokona w ciągu 5 dni roboczych, ocenę i zatwierdzenie projektu budowlanego w ciągu 8 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf.  W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów.

Projekt budowlany będzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego pod względem zaprojektowanych funkcji i zakresu oraz po decyzji Starosty  Stalowowolskiego o rozpoczęciu procedury wydania pozwolenia na budowę dla projektowanego zakresu. Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania i oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, uzgodniona przez rzeczoznawców, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć.

7. Wykonawca, przed wykonaniem projektu budowlanego winien przedstawić     Zamawiającemu koncepcje  programowo-przestrzenne i uzyskać akceptację przez Zamawiającego wybranej koncepcji.

8. Załączniki graficzne:

Rzut wysokiego parteru – fragment

Zdjęcia wejścia

Schemat aktualnego układu pomieszczeń dla Wysokiego Parteru Pierwszego Pawilonu.

Fragment mapy do celów opiniodawczych.