Załącznik nr  3

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 4 –    Zestaw pomp infuzyjnych: pompa strzykawkowa - 6 szt.   ,pompy objętościowe- 2 szt. , stacje dokujące- 2 szt. ,wózek jezdny- 1 szt.  dla potrzeb Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej  Terapii Powiatowego  Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

WYMAGANIE  PARAMETRY  TECHNICZNE  I GRANICZNE

Producent:			…………………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….…………………………………………………………………………………………….

Oferowany model/typ:	              ………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji min. 2017 :          ………………………………………………..…………………………………………………

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | J.M. | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw pomp infuzyjnych w stacjach dokujących na wózku jezdnym: - pompy strzykawkowe – 6 szt - pompy objętościowe - 2 | TAK |  |  |
| 1. | Pompy strzykawkowe – 6 szt. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt |
| 1.1 | Strzykawka automatycznie, precyzyjnie mocowana od przodu | TAK |  |  |
| 1.2 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |  |
| 1.3 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |  |
| 1.4 | Masa pompy 1,4 kg | TAK |  | wymagana masa 10 pkt, masa powyżej 1,5 kg 0 pkt, |
| 1.5 | Gabaryty sprzętu muszą być tak dobrane aby przestrzeń wokół stanowiska pacjenta była optymalnie wykorzystana, gwarantując prawidłowy dostęp do stanowiska chorego. | TAK |  |  |
| 1.6 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie. | TAK |  | brak opcji 0 pkt, wymagana opcja 10 pkt |
| 1.7 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |  |
| 1.8 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |  |
| 1.9 | Podświetlany wyświetlacz graficzny , kąt widoczności ~40° ze wszystkich stron, przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą poprzez WiFi | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.10 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 godzin przy przepływie 25 ml/godz. | TAK |  |  |
| 1.11 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |  |
| 1.12 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.13 | Pompy strzykawkowe współpracujące z modułem do kontrolowania insulinoterapii | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.14 | Możliwość zainstalowania w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu. | TAK |  |  |
| 1.15 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt |
| 1.16 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |  |
| 1.17 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |  |
| 1.18 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |  |
| 1.19 | Automatyczny napęd strzykawki | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt |
| 1.20 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50. Biblioteka Leków zawierająca min. 600 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup. | TAK |  |  |
| 1.21 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.22 | Możliwość uruchomienia czujnika zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |  |
| 1.23 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |  |
| 1.24 | Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.25 | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 1.26 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |  |
| 1.27 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |  |
| 1.28 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.29 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |  |
| 1.30 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |  |
| 1.31 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.32 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.33 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |  |
| 1.34 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 1.35 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |  |
| 1.36 | Niski pobór mocy | TAK podać |  | Poniżej 10W -3pkt. Powyżej 10W - 0 pkt. |
| 2 | Pompy objętościowe- 2 szt. | TAK |  |  |
| 2.1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego (enteralnego) sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt |
| 2.2 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |  |
| 2.3 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |  |
| 2.4 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt |
| 2.5 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |  |
| 2.6 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |  |
| 2.7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |  |
| 2.8 | Masa pompy max. 1,5 kg | TAK |  |  |
| 2.9 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania, pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |  |
| 2.10 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 2.11 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |  |
| 2.12 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 2.13 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |  |
| 2.14 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |  |
| 2.15 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |  |
| 2.16 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |  |
| 2.17 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |  |
| 2.18 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |  |
| 2.19 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 800 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup, z możliwością dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 2.20 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |  |
| 2.21 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |  |
| 2.22 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 2.23 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |  |
| 2.24 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 2.25 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |  |
| 2.26 | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 2.27 | Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu | TAK |  |  |
| 2.28 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |  |
| 2.29 | Możliwość współpracy wszystkich pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 2.30 | Możliwość zainstalowania w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 2.31 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |  |
| 2.32 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |  |
| 2.33 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  |  |
| 2.34 | Niski pobór mocy | TAK |  | Poniżej 10W -3pkt. Powyżej 10W - 0 pkt. |
| 3. | Stacje dokujące – 2 szt. | TAK |  |  |
| 3.1 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |  |
| 3.2 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową komunikację z komputerem. | TAK |  |  |
| 3.3 | Możliwość rozbudowania o interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 3.4 | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK |  |  |
| 3.5 | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania wszystkich pomp | TAK |  |  |
| 3.6 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 3.7 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  |  |
| 3.8 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 16 pomp na stanowisko. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 3.9 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych . | TAK |  |  |
| 3.10 | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej podaży insuliny | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |
| 3.11 | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt |
| 4.1 | Wózek jezdny na stacje dokujące wraz z pompami – 1 szt. | TAK |  |  |
| 4.2 | Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, przystosowany do rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (m.in. półkę, szufladę z półką, koszyk na akcesoria) wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  |  |
| 4.3 | Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, wysuwany z profilu nośnego z głowicą 2 haczykową | TAK |  |  |
| 4.4 | Listwa zasilająca na 5 gniazd elektrycznych mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera umożliwiającego zwinięcie kabla | TAK |  |  |
| 4.5 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, zabezpieczająca wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
| 4.6 | Wymiary wózka długość 550 mm (+/- 10 mm) szerokość 550 mm (+/- 10 mm) wysokość (bez wysięgnika kroplówki): 900 mm (+/- 10 mm) | TAK, Podać |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt |
| 4.7 | Kolorystyka elementów lakierowanych RAL: minimum 18 kolorów do wyboru | TAK |  |  |
| 4.8 | Wpis lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK |  | Tak (załączyć dokument przy dostawie ) |
| 4.9 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  | Tak (załączyć dokument przy dostawie ) |
| 4.10 | Szkolenie z zakresu obsługi aparatu : -szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Producenta, zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów dla personelu OAiIT -zbiorowe szkolenie uzupełniające personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia po 6 tygodniach użytkowania sprzętu zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów oraz szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |  |
| 4.11 | Gwarancja min. 36 miesiące w tym bezpłatne przeglądy okresowe. Gwarancja obejmuje wszystkie części oferowanego systemu i jedynym gwarantem wszystkich oferowanych urządzeń jest jednostka oferująca i zapewnia użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | TAK |  |  |
| 4.12 | Dostępność części zamiennych – 10 lat. | TAK |  |  |
| 4.13 | Autoryzowany serwis adres , tel. Fax , e-mail Wykonawcy | TAK Podać |  |  |

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej  konfiguracji.

2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych

technicznych u producenta

- Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry wymagane” lub których spełnienie jest konieczne         (zaznaczone Tak) stanowią  wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty