Załącznik nr  3

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr  8 – Łóżka elektryczne – 6 szt.  z wagą, przeziernością segmentu oparcia

i materacem  dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej

Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli

WYMAGANIE  PARAMETRY  TECHNICZNE  I GRANICZNE

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:	……………………………………………………..

Rok produkcji min. 2017  : ………………………………………………..……….

| Lp. | Opis parametru, | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane TAK /NIE | Parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża max. 220 cm | TAK |  |  |
| 2 | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach max 100 cm | TAK |  |  |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach max 105 cm | TAK |  |  |
| 4 | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem diodowym osiągnięcia wysokości minimalnej | TAK/NIE | . | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
| 5 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca max 45 cm | TAK |  |  |
| 6 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min 80 cm | TAK |  |  |
| 7 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewnia prześwit pod łóżkiem min. 17 cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami) | TAK |  |  |
| 8 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |  |
| 9 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-66° | TAK |  |  |
| 10 | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |  |
| 11 | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-35° | TAK |  |  |
| 12 | Elektryczna regulacja segmentu podudzia | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
| 13 | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0-23° | TAK |  |  |
| 14 | Autoregresja segmentu oparcia i uda | TAK |  |  |
| 15 | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG |  |  |  |
| 16 | Uchwyt mocujący na kasetę z dostępem z obu stron łóżka | TAK |  |  |
| 17 | Dostęp do uchwytu mocującego kasetę RTG z boków łóżka, niezależny od pozycji nachylenia segmentu oparcia | TAK |  |  |
| 18 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 19 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga -16° - +16° | TAK |  |  |
| 20 | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 21 | Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 22 | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 23 | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |  |
| 24 | Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, z możliwością blokowania przez personel medyczny. Przyciski membranowe wodoodporne. | TAK |  |  |
| 25 | Wbudowana bateria zasilająca | TAK |  |  |
| 26 | Dodatkowa druga bateria zasilająca jedynie funkcję szokową .Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku braku lub awarii zasilania . | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
| 27 | Alarm niezaciągniętego hamulca | TAK |  |  |
| 28 | 4 podwójne antystatyczne kółka o średnicy 150mm. | TAK |  |  |
| 29 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. | TAK |  |  |
| 30 | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka. | TAK |  |  |
| 31 | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK |  |  |
| 32 | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |  |
| 33 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy uzyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 3 różnych wysokościach . Konstrukcja barierek bocznych z twz. Mechanizmem zegarowym , nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łózka w celu ich podniesienia lub opuszczenia | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
| 34 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK |  |  |
| 35 | Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. | TAK |  |  |
| 36 | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2009/23/EC obowiązującej we wszystkich krajach członkowskich | TAK |  |  |
| 37 | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g | TAK |  |  |
| 38 | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. | TAK |  |  |
| 39 | Automatycznie wygaszana po 30 sekundach wartość masy ciała pacjenta. | TAK |  |  |
| 40 | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny z 4 hakami | TAK |  |  |
| 41 | Możliwość przedłużenia leża o 18 cm | TAK |  |  |
| 42 | Dodatkowa półka na pościel | TAK |  |  |
| 43 | Uchwyty na akcesoria (8 haków) po obu stronach łóżka. | TAK |  |  |
| 44 | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |  |
| 45 | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |  |
| 46 | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |  |
| 47 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 220 kg | TAK |  |  |
| 48 | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |  |
| 49 | Materac terapeutyczny z systemem redystrybucji ciśnienia | TAK |  |  |
| 50 | Materac ,przewidziany do profilaktyki i zapobiegania odleżyn u pacjentów z grupy od niskiego do bardzo wysokiego ryzyka | TAK |  |  |
| 51 | Waga materaca max. 14 kg | TAK |  |  |
| 52 | Materac posiadający Pięć indywidualnych stref niskiego ciśnienia, w tym specjalna strefa pięt | TAK |  |  |
| 53 | Materac posiadający automatyczną kontrolę ciśnienia w czasie rzeczywistym dzięki wewnętrznemu czujnikowi, który dostosowuje ilość powietrza w komorach materaca bez względu na wzrost, wagę i pozycję pacjenta | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość zarządzania mikroklimatem skóry pacjenta dzięki możliwości wyboru dodatkowej opcji przepływu powietrza w zależności od potrzeb pacjenta | TAK |  |  |
| 55 | Wydzielona strefa pięt z ultraniskim ciśnieniem zapewnia optymalną ochronę szczególnie wrażliwej skóry pięt i lepsze podparcie łydek | TAK |  |  |
| 56 | Wysokość materaca max. 20 cm | TAK |  |  |
| 57 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 220 kg | TAK |  |  |
| 58 | Długość materaca max. 205 cm | TAK |  |  |
| 59 | Szerokość materaca max. 95 cm | TAK |  |  |
| 60 | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim - (załączyć dokument przy dostawie) | TAK |  |  |
| 61 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |
| 62 | Szkolenie z zakresu obsługi aparatu : -szkolenie personelu OAiIT w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Producenta, zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów -zbiorowe szkolenie uzupełniające personelu OAiIT w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia po 6 tygodniach użytkowania sprzętu zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów - zbiorowe szkolenie uzupełniające personelu OAiIT w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów - szkolenie z zakresu obsługi technicznej | TAK |  |  |
| 63 | Gwarancja min. 36 miesiące w tym bezpłatne przeglądy okresowe. Gwarancja obejmuje wszystkie części oferowanego systemu i jedynym gwarantem wszystkich oferowanych urządzeń jest jednostka oferująca i zapewnia użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | TAK |  |  |
| 64 | Dostępność części zamiennych min. 10 lat | TAK Podać |  |  |
| 65 | Autoryzowany serwis adres , tel. Fax , e-mail Wykonawcy | TAK Podać |  |  |

......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej

konfiguracji.

2. W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry

wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią

wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty