Załącznik nr  3

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa  jednego kompletu zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Zestawienie parametrów granicznych  ocenianych

Zadanie nr 1 – Zestaw  laparoskopowy z torem wizyjnym

Producent / Firma …………………………………

Urządzenie typu    …………………………………

Kraj pochodzenia …………………………………

| Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. |
| --- |
| Lp | Opis parametrów | parametry techniczne wymagane | parametry techniczne oferowane/oceniane |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cechy ogólne przedmiotu zamówienia | wzajemna kompatybilność oferowanych produktów | (Tak/Nie) |
|  | Konsola sterująca- 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Standard obrazowania | co najmniej HDTV 1080p | …………….(Należy podać) Full 4K – 40 pkt HDTV 1080p - 0 pkt |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych | wymagane | …………………..(Tak/Nie) |
|  | Wyjścia cyfrowe | co najmniej: 2 x 3G/HD-SDI 2 x SDI | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość wyboru wyjścia sygnału video | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wyjścia komunikacyjne | DICOM / Ethernet, Firewire lub połączenie Ethernet poprzez urządzenie medyczne do archiwizacji oferowane w zestawie | ……………(Należy podać) |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Menu ustawień | w języku polskim, polskie czcionki | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Dobór ekspozycji | automatyczny | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Tryby kolorów wzmacniające różnicowanie struktur tkankowych | min. 4 | ……………(Należy podać) |
|  | Funkcja dostosowywania kolorów obrazu | w skali min. 4 stopniowej | ……………….(Należy podać) ( 6-stopniowa 5 pkt 4-6-stopniowa – 0 pkt |
|  | Skala kolorów obrazu endoskopowego | min. 16-to osiowa | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Regulacja | jasności obrazu i kontrastu | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość aktywacji balansu bieli | Funkcja uruchamiana ze sterownika oraz z głowicy kamery | ………………….. (Należy podać) Uruchamianie funkcji z głowicy kamery – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |
|  | Wzmocnienie obrazu dla obrazowania w świetle białym oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | min. 3-stopniowe | ……………(Należy podać) |
|  | Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Funkcja zoom | min. 5 ustawień do min. 2x | …………(Należy podać) |
|  | Ustawienie przysłony | automatyczne i z pomiarem w centrum obrazu | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Elektroniczna migawka automatyczna / manualna | zakres min. 1/50 - 1/8.000 | ……………(Należy podać) |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off | bez konieczności odłączania głowicy | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu | z możliwością regulacji w zakresie min.4dB do 25dB | ……………(Należy podać) |
|  | Wyświetlanie | min.: stanu nagrywania - on/off, zoom, auto-fokus, trybu obserwacji, informacji o podłączonej głowicy kamery | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Pamięć obrazów | wewnętrzna lub realizowana poprzez urządzenie do archiwizacji dostarczane w zestawie | ……………(Należy podać) |
|  | Możliwość zapisywania obrazów na pamięci zewnętrznej poprzez USB | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość przypisania ustawień | dla min. 10 użytkowników | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczne zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wyposażona w przewód sygnałowy dla oferowanej rozdzielczości | wymagane | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Głowica kamery endoskopowej w pełni kompatybilna z oferowaną konsolą sterującą – 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Standard obrazowania | co najmniej HDTV 1080p | ……….. (Należy podać) Full 4K – 30 pkt HDTV 1080p -0 pkt |
|  | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | wymagana | ……………(Tak/Nie) |
|  | Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | w tym min. 2 programowalne | ………………….. (Należy podać) |
|  | Automatyczna i manualna regulacja ostrości | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości | parametr oceniany | ……….. (Należy podać) Tak – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja zoom-u cyfrowego | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Autoklawowalna | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Typ ochrony BF | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Masa głowicy | nie większa niż 280 g | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Źródło światła - 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Oświetlenie | umożliwiające pracę w trybie wąskiego pasma światła | …………(Tak/Nie) |
|  | Filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Lampa obserwacyjna | Xenon min. 300W lub LED min. 175W | ………………….. (Należy podać) Led – 10 pkt Ksenon – 0 pkt |
|  | Czas pracy lampy obserwacyjnej | Xenon min. 500 godz. LED min. 25 000 godzin | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Licznik czasu pracy lampy obserwacyjnej | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatycznie włączana żarówka awaryjna | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Przyciski: | min.: stand-by, szybkiej maksymalizacji mocy | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Optyka - 4 sztuki |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Kompatybilność z terem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Kąt patrzenia 0°; pole widzenia 88° | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | dł. rob. 316 mm (+-10%) | wymagany | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Autoklawowalna | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Pojemnik do sterylizacji optyk- 6 szt | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie – 6 szt. |
|  | śr. wiązki 2,8mm; średnica zewnętrzna 6,8 mm | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | długość 3 m; | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Monitor medyczny – 1 szt |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |  |
|  | Przekątna ekranu | min. 32" | ………….(Należy podać) <32”- 10 pkt 32” – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość | min. 1920x1080 | ……….. (Należy podać) 4096x2160 – 10 pkt < 4096x2160 – 0 pkt |
|  | Stosunek kontrastu | min. 1400:1 | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Typ matrycy | LCD | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Podświetlenie LED | oceniane | ………………….. (Należy podać) Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Format obrazu | 16:9 lub 17:9 | ………………….. (Należy podać) |
|  | Głębia kolorów | min. 10 bit | ………………….. (Należy podać) |
|  | Wejścia wideo | min.: HDMI, 3G-SDI, DVI-D | ………………….. (Należy podać) |
|  | Wyjścia wideo | min.: 3G-SDI, DVI-D | ………………….. (Należy podać) |
|  | Złącze zdalnego sterowania (LAN) | min. RJ45 | ………………….. (Należy podać) |
|  | Panel sterowania | z możliwością przypisania funkcji do często używanych przycisków | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Funkcje obrazu | PIP (obraz w obrazie) POP (obraz obok obrazu) obrót obrazu | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Odporność na kontakt z płynami | co najmniej klasy IPX1 | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Standard uchwytu VESA | 100 x 100 mm | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Zasilanie 230 V | bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V | ………………….. (Należy podać) |
|  | Medyczny monitor duplikujący - 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Przekątna ekranu | min. 42" | ………………….. (Należy podać) 42” – 0 pkt ( 42”- 10 pkt |
|  | Rozdzielczość | min. 1920x1080 | ………… (Należy podać) |
|  | Stosunek kontrastu | min. 1300:1 | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Typ matrycy | LCD | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Podświetlenie LED | parametr oceniany | ………………….. (Należy podać) Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Format obrazu | 16:9 | ……………… (Należy podać) |
|  | Głębia kolorów | min. 24 bit (16.7 miliona kolorów) | ……………… (Należy podać) |
|  | Wejścia | min.: 2xDVI-D, 2x 3G-SDI, 2x SOG, VGA, C-Video, S-Video, Component RGBS (5xBNC) | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Wyjścia | min.: 2xDVI-D, 2x3G/HD/SD-SDI, 2xSOG, C-Video, S-Video, Component RGBS (5xBNC), USB | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Złącze zdalnego sterowania (LAN) | min. RJ45 lub RS 232 | ……………… (Należy podać) |
|  | Panel sterowania lub pilot | wymagane | ……………… (Należy podać) |
|  | Funkcje obrazu | PIP (obraz w obrazie) PBP (obraz obok obrazu) | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Odporność na kontakt z płynami | co najmniej klasy IPX1 | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Standard uchwytu VESA | 100 x 100 mm | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Masa | nie większa niż 15 kg | ……………… (Należy podać) |
|  | Zasilanie 230 V | bezpośrednio do monitora lub poprzez zasilacz 24 V | ……………… (Należy podać) |
|  | Instalacja | na ścianie | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Insuflator CO2 |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 4 szt..; | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Minimum 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni | oceniany | ………………….. (Należy podać) Więcej niż 2 tryby – 10 pkt 2 tryby – 0 pkt |
|  | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Przewód do podłączenia CO2 | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny 4 szt..; | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Przewód komunikacyjny insuflator-diatermia | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Filtr do insuflatora 100 szt;. | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Dren do automatycznego oddymiania; do montażu w przepustnicy insuflatora; autoklawowalny oraz instalacja drenu do oddymiania na panelu przednim urządzenia. | parametr oceniany | ………………….. (Należy podać) Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pompa laparoskopowa ssąco-płucząca 1 szt. |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii kompatybilna z oferowanym sprzętem | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) | Oceniany | ………………….. (Należy podać) Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | przyciski do włączenia pompy oraz uruchomienia płukania | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | przepływ w zakresie 0-1,8l/min (+-10%) | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | max. Ciśnienie 400mmHg | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji, średnica kanału ssącego w rączce od 5 do 10 mm, możliwość wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssąco-płuczącej | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Rurka ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica 5-5,5 mm, długość 300 – 360 mm, z otworami na końcu | wymagana | ………………….. (Tak/Nie) |
|  | Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka, w tym min. 2 blokowane | wymagane | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA | wymagane | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Półki na urządzenia | min. 4 w tym min. 2 regulowane min. 1 szuflada | ……………… (Należy podać) |
|  | Uchwyt na endoskopy | na min. 2 endoskopy | ……………… (Należy podać) |
|  | Uchwyt głowicy kamery | wymagany | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Zamykany panel tylny | wymagany | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Urządzenie medyczne do archiwizacji w standardzie HDTV – 1 sztuka |
| Producent (marka) ……………………………………………………….……………..……… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………….…….…... (Należy podać) Numer katalogowy ………………………………..………………………..…..…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...…………………….………………………………………….……………. (Należy podać) |
|  | Zapis na wewnętrzny dysk twardy oraz USB | wymagany | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Wewnętrzny dysk twardy | o pojemności min. 320 GB | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Formaty zapisu wideo: | H.264/MPEG-4 (1080p/i, 720p, PAL) | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Formaty zapisu zdjęć: | JPG, BMP, TIFF, DICOM | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Oprogramowanie, wraz z niezbędnymi licencjami bezterminowymi, zapewniające: | archiwizację zdjęć | ……………… (Tak/Nie) |
|  |  | archiwizację zapisu wideo HDTV | ……………… (Tak/Nie) |
|  |  | sterowanie archiwizacją z głowicy endoskopu | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem Clininet | wymagana | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Wyświetlacz | min. 2 1/2” LCD | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Wejścia wideo: | DVI (RGB), HD SDI, S-Video, Composite | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Wyjścia wideo: | DVI (RGB, VGA) | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Pozostałe wymagania |
|  | Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 3 lutego 2017 poz.211 z poź. zm.) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego przedmiotu zamówienia -Załącznik nr 4 | wymagana | ……………… (Tak/Nie) |
|  | Deklaracje stwierdzające zgodność z dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub Certyfikat CE | wymagana | ……………… (Tak/Nie) |

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, kompatybilny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej

konfiguracji.

2. W celu  sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry

wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią

wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.

Załącznik nr  3

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa  jednego kompletu zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dodatkowym   dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Zestawienie parametrów granicznych  ocenianych

Zadanie nr 2 – Zestaw narzędzi  laparoskopowych

Producent / Firma …………………………………

Urządzenie typu    …………………………………

Kraj pochodzenia …………………………………

| Lp. | Parametr/Warunek | Ilość | Parametry wymagane | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar laparoskopowy 5,5mm z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę, z zaworem do insuflacji, Posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, szaft gładki długość 100mm | 6 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Gwóźdź laparoskopowy Hasson, zakończenie tępe,zaokrąglone, dł. 100 mm, śr. 11 mm, nie powodujący urazów | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Obturator bezpieczny 11mm, z chowanym ostrzem po przecięciu powłok,mechanizm zabezpieczający uruchamiany za pomoca czarnego oringu | 2 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Gwóźdź laparoskopowy piramidalny 11mm, długość 100mm – 3 szt. | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Gwóźdź laparoskopowy piramidalny 5,5mm, długość 100mm | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Redukcja laparoskopowa 11mm/5.5mm nakładana na trokar z mechanizmem przesuwnym | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Rączka ebonitowa pistoletowa do ssania płukania, z mechanizmem typu wajcha , system dwudrożny, podłączenie do rurki na zasadzie wkręcania | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Rurka ssąco-płucząca, śr 5mm, 4x 4 otwory na końcu rurki, długość 330mm | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Rurka ssąco-płucząca, śr. 10mm, 4x 4 otwory na końcu rurki, długość 330mm, z miarką głębokości | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Igła punkcyjna, śr 5mm, długość całkowita 330mm,długość igły 20mm,średnica 1.8mm, podłączenie na mały luer lock | 3szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | Kompletne narzędzie laparoskopowe,3 częściowe: wkład roboczy,szaft, Rączka; średnica 5 mm, długość 330 mm, disektor typu Baby Kelly,obie bransze ruchome, długość branszy 15mm, rączka metalowa bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narządzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, | 3 szt. | Tak |  | Rączka metalowa bez powłoki – 0 pkt Rączka z czernioną powłoką – 10 pkt |
| 12 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, 3 częściowe: wkład roboczy,szaft, rączka; średnica 5 mm, długość 330 mm, disektor typu Maryland, obie bransze ruchome, długość branszy 20mm, maxymalna rozwartość 30 mm rączka metalowa bez zamka, z metalową powłoką z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narządzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, | 3 szt. | Tak |  | Rączka metalowa bez powłoki – 0 pkt Rączka z czernioną powłoką – 10 pkt |
| 13 | Kompletne narzędzie laparoskopowe,3 częściowe: wkład roboczy,szaft, rączka; średnica 5 mm, długość 330 mm, Grasper typu Johans,okienkowe,okienko o rozmiarach 16mm*3mm,obie bransze ruchome, długość branszy 20mm, maxymalna rozwartość 30mm, rączka metalowa z zamkiem bez podłączenia do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narządzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 14 | Kompletne narzędzie laparoskopowe,3 częściowe: wkład roboczy,szaft, rączka;średnica 5 mm, długość 330 mm, grasper typu Strong,nacięcia na branszach krzyżowe, z twardą wkładką,obie bransze ruchome, długość branszy 11mm, maxymalna rozwartość 15mm, rączka metalowa z zamkiem bez podłączenia do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narządzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 15 | Kompletne narzędzie laparoskopowe,3 częściowe: wkład roboczy,szaft, rączka;średnica 5 mm, długość 330 mm, nożyczki typu Metzenbaum,z twardą wkładką,obie bransze ruchome, długość branszy 15mm, maxymalna rozwartość 9mm zagięte, rączka metalowa bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec;narządzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne | 3 szt. | Tak |  | Rączka metalowa bez powłoki – 0 pkt Rączka z czernioną powłoką – 10 pkt |
| 16 | Kompletne narzędzie laparoskopowe,3 częściowe: wkład roboczy,szaft, rączka;średnica 10 mm, długość 330 mm, Grasper typu Debakey Babcock,beczułkowate,obie bransze ruchome,zaokrąglone, ze złobieniem atraumatycznym na końcu branszy, z okrągłym otworem, długość branszy 28mm, maxymalna rozwartość 38mm, zagięte, rączka metalowa z zamkiem,bez podłączenia do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narządzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 17 | Igła Veresa, długość 120mm, średnica 2mm | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 18 | Elektroda haczykowa z końcówką 340mm, średnica 5mm | 3 szt. | Tak |  | Rączka ze zwykłą końcówką – 0 pkt Rączka z ceramiczną końcówką– 10 pkt |
| 19 | Narzędzie do szycia typ Tobias piramidalna końcówka 2.8mm, długość robocza 170mm, Kanał luer lock do płukania, końcówka wymienna | 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 20 | Retraktor wątrobowy 5mm, 330mm, trójkątny, otwieranie i zamykanie w sześciu ruchach śruby do osiągnięcia maksymalnego skrętu, z portem do płukania na luer lock, szerokość po zamknięciu 80mm, prosty | 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 21 | Klipsownica z wąskim dziobem 25 mm, do klipsów medium large, 330 mm, 10mm, lekka, delikatna rączka, kanał do płukania z luer lockiem | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 22 | Rozkładalne, rotacyjne kleszcze bipolarne, 3 częściowe, rączka w pełni rotacyjna 360 stopni, ze spocznikiem na palec,długość 340mm wraz z szaftem | 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 23 | Kabel bipolarny typ erbe, 3metry, wtyk płaski | 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 24 | Wkład roboczy bipolarny, 340mm, typ Griper,okienkowy, bransze robocze 15mm, obie bransze ruchome, 5mm, Obie szczęki żłobione | 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 25 | Wkład roboczy bipolarny, 340mm, Maryland, bransze robocze 15mm, obie bransze ruchome, 5mm, obie szczęki żłobione | 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 26 | Trokar laparoskopowy z wielofunkcyjną klapką i zaworem do insulflacji średnica 11 mm ,szaft typu korkociąg pracujący pod kontrolą opytki , długość 100 mm | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 27 | Trokar laparoskopowy 11mm z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę, z zaworem do insuflacji Posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, szaft gładki, długość 100mm | 3 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 28 | Imadło laparoskopowe z twardą wkładką, lekkie, waga mniejsze niż 120 gram,długość 330mm, średnica 5mm, Rączka z anodyzowanego aluminium, proste, jedna bransza ruchoma, długość branszy 11mm, rączka z automatycznym zamkiem, Port luer lock do płukania pod kątem 65 stopni dla optymalnego dostępu | 1 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 29 | Kontener wykonany z plastiku lub metalu , dwupoziomowy, z uchwytami w deklu, perforowany, odpowiedni do sterylizacji, transportu i przechowywania, 2 maty silikonowe, wymiary 502*239*102mm | 3 szt. | Tak |  | Kontener wykonany z plastiku – 0 pkt Kontener wykonany z metalu – 40 pkt |
| 30 | Tokar 11 mm z klapką, dł. 150 mm, szaft gładki | 2 szt. | Tak |  |  |
| 31 | Tokar 5,5 mm z klapką , dł. 150 mm , szft gładki | 3 szt. | Tak |  |  |
| 32 | Gwódź piramidalny 11mm , dł. 150 mm | 1 szt. | Tak |  |  |
| 33 | Gwódź piramidalny 5,5 mm dł. 150 mm | 1 szt. | Tak |  |  |
| 34 | Kontener sterylizacyjny 580 x 280 x 135 z koszem | 1 szt. | Tak |  |  |
| 35 | Narzędzia laparoskopowe disektor Maryland , 450 mm | 2 szt. | Tak |  |  |
| 36 | Grasper typu Gripper fi 5mm, 450 mm , kompletne | 2 szt. | Tak |  |  |
| 37 | Metzenabum , kompletne narzę dzie , śr. 5 mm, 450 mm | 2 szt. | Tak |  |  |

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  3

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa  jednego kompletu zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Zestawienie parametrów granicznych  ocenianych

Zadanie nr 3 - Diatermia z narzędziami do zamykania dużych naczyń

Producent / Firma …………………………………

Urządzenie typu    …………………………………

Kraj pochodzenia …………………………………

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametry wymagane w tym graniczne | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali, oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania minimum 300 programów i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia. | Oceniany |  | Funkcja zmiany oprogramowania z uchwytu – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej. | Oceniany |  | Automatyczne dostosowanie prądu do grubości tkanki – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |
|  | Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Dodatkowo możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski. | Oceniany |  | Aktywacja funkcji zamykania dużych naczyń uruchamiana z rękojeści – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |
|  | Możliwość współpracy z przystawką argonową obsługiwaną z ekranu diatermii | Oceniany |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt APC z przyciskami cięcia przez koagulację, kabel 3 m i aplikator do koagulacji APC ø 5mm, długość 25mm prosty i kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią producenta Erbe | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z odsysaczem dymów operacyjnych obsługiwanym z ekranu diatermii | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem wody | Tak |  |  |
|  | Możliwość używania jednocześnie min. 2 instrumentów monopolarnych | Tak |  |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego min 400W z możliwością nastawienia min . 10 efektów tkankowych. | Tak |  |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej min 240 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych. | Tak |  |  |
|  | Cięcie bipolarne z mocą min 400W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych. | Tak |  |  |
|  | Program zamykania dużych naczyń z mocą min 360W | Tak |  |  |
|  | Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi, aparat musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy. | Tak |  |  |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację min. 10 elektów tkankowych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych. | Tak |  |  |
|  | Minimum 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt monopolarny z przyciskami ciecia i koagulacji z kablem przyłączeniowym dł. 4m i elektrodą szpatułkową - 4 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektrody neutrale dzielone z pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia kontaktowa 85 cm2 z wyprowadzeniem na klips 100szt | Tak |  |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych dł 4m – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Haczyk laparoskopowy dł. od 32cm do 35 cm. Z kablem przyłączeniowym dł. 4m - 4 szt. | Oceniany |  | Przycisk funkcji cięcia i koagulacji w rękojeści – 10 Brak funkcji – 0 pkt |
|  | Instrument laparoskopowy do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia mechanicznego. Jednorazowy z kablem przyłączeniowym – 30 szt. W dostawie wymaga się dostarczenia 5 szt. opisanych instrumentów a pozostałą ilość należy dostarczyć sukcesywnie po w ilościach wskazanych w oddzielnych zamówieniach. | Tak |  | Aktywacja funkcji cięcia mechanicznego w rękojeści – 10 pkt Brak funkcji – 0 pkt |

UWAGA

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej

konfiguracji.

2. W celu  sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „Parametry

wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią

wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy