Załącznik nr  2

Budynek zasadniczy Szpitala

Informacje o parametrach obiektu budowlanego z art. 62 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego

| Informacja techniczna | Budynek przychodni | Pierwszy pawilon | Przewiązka | Drugi pawilon A | Drugi pawilon B i B1 | Pawilon Diagn-Zabiegowy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściciel obiektu i jego adres/ Zarządzający i jego adres | Właściciel: Powiat Stalowowolski, Stalowa Wola ul. Podleśna 15 Zarządzający: Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Stalowa Wola ul. Staszica 4 |
| Adres obiektu | ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola |
| Rok budowy | 1948-1953 | 1948-1953 | 1983-1989 | 1983-1989 | 1983-1989 | 2005-2006, 2014 |  |
| Rok oddania do użytkowania budynku | 1953 | 1953 | 1989 | 1989 | 1989 | 2006 |  |
| Funkcja użytkowa | Budynek opieki zdrowotnej |  |
| Rok i zakres ostatnio przeprowadzonego remontu | 2003 remont parteru i niskiego parteru, 2008 remont pomieszczeń po RCCK | 2014 przebud chirurgii, 2011 przebud ortopedii, 2017 przebud i rozbud SOR i Izby przyj, przebud kuchni | 2003 Wymiana okien, 2017 nadbudowa i przebudowa dla SOR | 2013 przebudowa I piętra budynku, 2017 przebud Pediatrii | 2013 przebudowa bloku porodowego, przebud POZ | Budynek częściowo użytkowany. 2014 DDO, 2015 Dział Analiz, 2017 lądowisko |  |
| Powierzchnia zabudowy | 1090 | 1852 | 490 | 1922 | 795 | 1935 | 8084 |
| Powierzchnia użytkowa | 2705 | 7704 | 446 | 8303 | 2058 | 9067 | 30283 |
| Powierzchnia dachu | 1090 | 1746 | 490 | 1920 | 795 | 1936 | 7977 |
| Kubatura | 8831 | 30208 | 1542 | 34860 | 9172 | 39374 | 123487 |
| Liczba kondygnacji | 3 | 4+1 | 1+1 | 5+1 | 2+1 | 5+1 |  |
| Wysokość | 12,65 | 20,86 | 3,8 | 21,64 | 9,68 | 18,40 |  |
| Rodzaj konstrukcji | Murowana tradycyjna | Murowana tradycyjna | Murowana tradycyjna | Żelbetowa prefabrykowana z elementami monolitycznymi | Żelbetowa prefabrykowana z elementami monolitycznymi | Żelbetowa monolityczna szkieletowa |  |
| Rodzaj fundamentów | Żelbetowe monolityczne | Żelbetowe monolityczne | Żelbetowe monolityczne | Żelbetowe monolityczne | Żelbetowe monolityczne | Monolityczne żelbetowe |  |
| Rodzaj ścian zewnętrznych | Murowane z cegły pełnej | Murowane z cegły pełnej | Murowane z ceramiki | Prefabrykowane ocieplone | Prefabrykowane ocieplone | Murowane, ocieplone |  |
| Rodzaj ścian wewnętrznych | Murowane z cegły dziurawki | Murowane z cegły dziurawki | - | Murowane z cegły | Murowane z cegły | Płyta GKB |  |
| Rodzaj stropów | Gęstożebrowe typu DMS | Gęstożebrowe typu DMS | Prefabrykowane otworowe Żerań | Prefabrykowane otworowe Żerań | Prefabrykowane otworowe Żerań | Monolityczne typu Filigran |  |
| Rodzaj dachu | Konstrukcja drewniana, pokrycie blacha trapezowa | Konstrukcja drewniana, pokrycie blacha trapezowa | Stropodach wentylowany żelbetowy kryty papą | Stropodach wentylowany żelbetowy kryty papą | Stropodach wentylowany żelbetowy kryty papą | Stropodach niewentylowany płaski, pokryty papą |  |
| Rozstaw słupów | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 7,20 |  |
| Klasyfikacja stanu technicznego | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | Bardzo dobry |  |
| Rodzaj instalacji | Grawitacyjna, cieplna, wod-kan, gazy medyczne, kanalizacja, teletechniczna, elektryczna, gaz ziemny, wentylacja mechaniczna 3 układy N-W, odgromowa | Grawitacyjna, cieplna, wod-kan, gazy medyczne, klimatyzacja, kanalizacja, teletechniczna, elektryczna, gaz ziemny, wentylacja mechaniczna 7 układów N-W, odgromowa | Grawitacyjna, cieplna, elektryczna, w piwnicach kanał technologiczny | Grawitacyjna, cieplna, wod-kan, gazy medyczne, klimatyzacja, kanalizacja, SAP, teletechniczna, elektryczna, wentylacja mechaniczna 1 układ N-W, odgromowa | Grawitacyjna, cieplna, wod-kan, gazy medyczne, chłodu, klimatyzacja, kanalizacja, SAP, teletechniczna, elektryczna, wentylacja mechaniczna 3 układy N-W, odgromowa | Grawitacyjna, cieplna, wod-kan, gazy medyczne, klimatyzacja, kanalizacja, solarna, chłodu, SAP, teletechniczna, elektryczna, wentylacja mechaniczna 8 układów N-W, odgromowa, lądowisko |  |

Pozostałe budynki Szpitala

Informacje o parametrach obiektu budowlanego z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 prawa budowlanego

Właściciel: Powiat Stalowowolski, Stalowa Wola ul. Podleśna 15

Zarządzający: Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Stalowa Wola ul. Staszica 4

| Lp. | Nazwa budynku | Pow zabudowy [m2] | Rok budowy | Liczba kondygnacji | Konstr fundament/ stropy | Dach / Ściany | Przeznaczenie | Instalacje sanitarne | Instalacje elektryczne i teletechn | Wentylacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddział Psychiatryczny | 1 327 | 1989 bud, 2004 rozbud | 2 | Żelbetowe Zetowe | Papa na betonie Murowane | Usługi zdrowotne | CO, CT, wod-kan | Elektryczne, teletechniczne, SAP, odgromowa | Grawitacyjna + 3 układy N-W |
| 2 | Pawilon dermatologiczny | 1 305 | 1938 bud, 1984 rozbud | 4+1 | Betonowe Kleina i żelbet | Papa na betonie Murowane | Usługi zdrowotne | CO, wod-kan | Elektryczne, teletechniczne, odgromowa | Grawitacyjna |
| 3 | Prosektorium | 143 | 1953 | 1 | Betonowe Akermana | Eternit Murowane | Przechowywanie zwłok | CO, CT, wod-kan | Elektryczne, teletechniczne, odgromowa | Grawitacyjna + 1 układ N-W |
| 4 | Portiernia | 75 | 1953 | 1 | Betonowe Akermana | Blacha trapez Murowane | Administracja | CO, wod-kan | Elektryczne, odgromowa | Grawitacyjna |
| 5 | Tlenownia | 75 | 1973 | 1 | Żelbetowe Żelbetowe | Papa na betonie Murowane | Techniczne | Wod-kan, | Elektryczne, teletechniczne, odgromowa | Grawitacyjna |
| 6 | Budynek energetyczny | 225 | 1989 | 1 | Żelbetowe Prefabrykowane | Papa na betonie Murowane | Techniczne | CO, wod-kan | Elektryczne, teletechniczne, odgromowa | Grawitacyjna |
| 7 | Agregatornia | 75 | 1953 | 1 | Betonowe Kleina | Papa na betonie Murowane | Techniczne | - | Elektryczne, teletechniczne, odgromowa | Grawitacyjna |
| 8 | Magazyn stolarki | 78 | 1953 | 1 | Betonowe Kleina | Papa na betonie Murowane | Magazyn | - | - | - |
| 9 | Trafo dla PDZ | 101 | 2006 | 1 | Żelbetowe Żelbetowe | Papa na betonie Murowane | Techniczne | - | Elektryczne, teletechniczne, odgromowa | Grawitacyjna + 1 układ W |
| 10 | Garaże | 282 |  | 1 | Betonowe Płyty siporeks | Papa na betonie Murowane | Garaże | - | Elektryczne, odgromowa | Grawitacyjna |
| 11 | Magazyn techniczny | 211 |  | 1 | Żelbetowe - |  | Magazyn | - | Elektryczne | - |
| 12 | Wiata magazynowa | 122 |  | 1 | Betonowe - | Blacha trapez Blacha trapez | Magazyn | - | - | - |
| 13 | Sklep | 34 | 1953 | 1 | Betonowe Kleina | Papa na betonie Murowane | Usługowe | CO, wod-kan | Elektryczne, teletechniczne, odgromowa | Grawitacyjna |
| 14 | Przychodnia zdrowia Wyszyńskiego 2 |  | 1938/ 1972 | 2+1 | Betonowe Kleina, DMS | Papa na betonie Murowane | Usługi zdrowotne | CO, wod-kan | Elektryczne, teletechniczne, odgromowa | Grawitacyjna |