Załącznik nr 1

Opis

kontroli okresowej przewodów kominowych, wentylacji mechanicznych, instalacji odgromowej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej wraz z przeglądami budowlanymi dla budynków szpitalnych

Wykonawca dokona okresowej kontroli stanu technicznego sprawności budynków Szpitala w zakresie obejmującym zapisy Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w zakresie:

- sprawdzenie stanu technicznego skuteczności działania przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)  ( Art.62, ust. 1)  punkt 1)c Ustawy),

- sprawdzenie stanu technicznego skuteczności działania wentylacji mechanicznej –  ( Art.62, ust. 1)  punkt 1)c Ustawy),

- badanie  instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów – ( Art.62, ust. 1)  punkt 2 Ustawy)

- przeglądy roczne lub półroczne oraz 5-letnie budynków szpitala w zakresie stanu technicznego (Art.62, ust. 1)  punkt 1) i pkt 2)Ustawy)

dla obiektów Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zlokalizowanych przy ul. Staszica 4 oraz Wyszyńskiego 2 określone w załącznikach:

Wykaz badań i przeglądów budynków szpitala w okresie maj2018-maj 2020 zawierający zakres i termin badania określonych informacji i terminów

Informacja o budynkach zawierająca dane techniczne budynków Szpitala.

Uwagi i zalecenia do specyfikacji technicznej

- Wykonawca uwzględni w ofercie koszt wykonania sprawdzeń prawidłowego działania wszystkich elementów ujętych w załączniku odrębnie dla każdego zadania.

- Z przeprowadzonej okresowej kontroli Wykonawca sporządzi protokoły oznaczone numerem odrębnie dla każdego budynku wymienionego w Załączniku W przypadku stwierdzenia, że poszczególne elementy instalacji nie odpowiadają przepisom Wykonawca w protokole dokona stosownego zapisu. W przypadku braku ciągu kominowego protokół powinien wskazywać przyczynę braku ciągu, np. zagruzowany fragment przewodu, niewłaściwe podłączenie od kratki do przewodu, zbyt krótki komin itp.

- Procedury przeglądów i wyniki badania będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Skuteczność wentylacji (krotność wymian) powinna być oparta o zapisy zawarte w Ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 29.09.2003 r).  Badanie instalacji piorunochronnej oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych. COBR Elektromontaż, Warszawa 1999.

- Wszystkie roboty przeglądowe Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Szpitala. Każde wejście Wykonawcy do pomieszczeń sterylnych oraz w których znajdują się pacjenci Szpitala musi być wcześniej uzgodnione z użytkownikiem oraz odbyć się z zachowaniem zasad higieny obowiązującej w Szpitalu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich).

- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót jest dostarczenie protokołów i szkiców z przeglądu poszczególnych instalacji lub budynków.

- Kontrolę stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej mogą wykonywać  osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej wpisane na listę Izby Inżynierów Budownictwa. Kontrolę stanu technicznego przewodów wentylacji, w których ciąg kominowy wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej wpisane na listę Izby Inżynierów Budownictwa. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania dozoru i eksploatacji odpowiednich urządzeń energetycznych.

- Przegląd obiektu należy wykonać zachowując warunki bhp.