Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C W ILOŚCI 1 kpl

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................

Rok produkcji 2014r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..

Rok produkcji 2014r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..

| Minimalne wymagane parametry/ cechy ambulansu | warunek graniczny: wpisać TAK- spełnia / NIE-nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE |  |  |
| 1 | 1) Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N1 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  |
|  | 2) DMC do 3,5t |  |  |
|  | 3) częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych. I bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej). Półki nad przednią szybą. |  |  |
|  | 4) kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Fotel kierowcy z pełną regulacją - regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja wysokości, (dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe podłokietniki foteli). Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą (1 DIN), |  |  |
|  | 5) w komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |  |  |
|  | 6) furgon-lakier w kolorze białym, |  |  |
| 2 | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m |  |  |
| 4 | Długość przedziału medycznego min.3,25m |  |  |
| 5 | Szerokość przedziału medycznego min.1,75m |  |  |
| 6 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,75m, kieszenie z siatki na tylnych drzwiach, |  |  |
| 7 | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia: …..........) |  |  |
| 8 | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy |  |  |
| 9 | zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| 10 | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne (nie dopuszcza się napędu elektrycznego otwierania i zamykania drzwi)o wysokości min. 1800 mm, umożliwiające poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy na postoju. Konstrukcja i działanie drzwi – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. |  |  |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  |  |
| 12 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu , bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia: …..........) |  |  |
| 13 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi zapewniający mocowania 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 3 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę |  |  |
| 14 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne (dopuszcza się jako dodatkowe wyposażenie kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera) |  |  |
| 15 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |  |  |
| 16 | Stopień wejściowy do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały lub zewnętrzny automatycznie chowany / wysuwany przy zamykaniu / otwieraniu drzwi przesuwnych, pokryty wykładziną antypoślizgową |  |  |
| 17 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  |
| 18 | Światła boczne pozycyjne |  |  |
| 19 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, wbudowane światła kierunkowskazów |  |  |
| 20 | Zestaw narządzi z podnośnikiem, |  |  |
| 21 | Możliwość elektronicznej regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia: …..........) |  |  |
| 22 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania, |  |  |
| 23 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego |  |  |
| 24 | Przednie reflektory przeciwmgielne |  |  |
| 25 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  |
| 26 | Elektryczny interface do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) |  |  |
| 27 | Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą –załączyć do oferty certyfikat lub protokół/raport z przeprowadzonych badań dotyczący oferowanej zabudowy specjalnej ambulansu. Zabudowa będąca przedmiotem badania musi być w pełni zgodna z oferowanymi rozwiązaniami technicznymi. |  |  |
| 28 | Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramową Dyrektywą 2007/46/WE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu. (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji) |  |  |
| II. | SILNIK |  |  |
| 1 | Czterocylindrowy, z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności min. 1950 cm³ |  |  |
| 3 | Silnik o mocy min. 160 KM |  |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 380 Nm |  |  |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 5+ lub Euro 6 |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana |  |  |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  |
| 3 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |
| IV | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1 | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |  |  |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny |  |  |
| 3 | Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  |
| 4 | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania |  |  |
| 5 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |  |  |
| 6 | System wspomagania ruszania pod górę |  |  |
| 7 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, |  |  |
| 8 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  |
| 9 | Asystent bocznego wiatru, |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1 | fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia: …..........). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta . Zwiększony nacisk na oś przednią do min. 1 800 kg. Tylne resory dwupiórowe. |  |  |
| 2 | zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1 | Ze wspomaganiem hydraulicznym |  |  |
| 2 | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1 | Pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. |  |  |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
| 2 | mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna |  |  |
| 3 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model) |  |  |
| 4 | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna |  |  |
| 5 | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 500 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) |  |  |
| 6 | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – do oferty załączyć raport/protokól z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu)) |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1 | Zespół 2 akumulatorów fabrycznych o łącznej pojemności min. 200 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym, (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |  |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. |  |  |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m |  |  |
| 5 | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1 | .Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu typu LED koloru niebieskiego i z halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola ambulansu, W komorze silnika lub pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych podać markę ,model) |  |  |
| 2 | Lampa niebieska umieszczona w tylnej części dachu typu LED |  |  |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |
| 5 | Dwie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej |  |  |
| 6 | Sześć reflektorów zewnętrznych po bokach pojazdu do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony + tył, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| 7 | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” |  |  |
| 8 | Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS” |  |  |
| 9 | Oznaczenie w formie Loga Zamawiającego wraz z nazwą i adresem (do uzgodnienia) |  |  |
| X | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne)załączyć do oferty raport/protokół z badań |  |  |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) |  |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XI | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789+A1 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C |  |  |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej): szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w: trzy główne szuflady oznakowane symbolami , w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki i sprzęty. Dodatkową szufladę na narkotyki zamykana na klucz, Wbudowany pojemnik na zużyte igły z możliwością jego wymiany z zewnątrz bez potrzeby wchodzenia do przedziału medycznego, Wysuwaną szufladę z koszem na odpady, termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, miejscem i systemem mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany prawej) : min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie oraz obsługę panelu sterującego urządzeniami w przedziale medycznym), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko. Przy fotelu zamontowany kosz na odpady z uchylną pokrywą. za fotelem uchylny uchwyt na plecak ratunkowy. Uchwyt jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym musi odpowiadać wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3. uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at. uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu, |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany lewej) : min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3, po szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), poniżej szafek miejsce montażu defibrylatora, pompy infuzyjnej, urządzenia do pomiaru ciśnienia. Na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy suchościeralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, przy szafce u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko. Fotel z możliwością jego przesuwu w zakresie min. 50 cm i możliwością bezpiecznego zablokowania w wybranej pozycji w zależności od potrzeb zespołu ratunkowego. nad nadkolem miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3, |  |  |
| 3 | Uchwyt do kroplówki na min. 4 szt. mocowane w suficie |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 5 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) uchwyt na 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. e) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
| 6 | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model). Do oferty załączyć protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 wykonanych na oferowanym modelu i marce ambulansu. |  |  |
| 7 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |
| 8 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
| 9 | Mocowanie dla defibrylatora Lifepack 12 |  |  |
| XIII | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |  |  |
| 2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu (Motorola DM3601]) |  |  |
| 3 | Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach: |  |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz |  |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
| XIV | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1 | 3 uniwersalne uchwyty na rękawiczki |  |  |
| 2 | Dodatkowy komplet kół zimowych (felgi + opony) 4 szt. |  |  |
| 2 | Czujniki parkowania zamontowane w tylnym zderzaku |  |  |
| 3 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| 4 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |  |  |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  |
| 6 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  |
| 7 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| XV. | WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |  |
| Nosze główne rozłączne (podać markę i model) |  |  |
| 1 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym |  |  |
| 2 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
| 3 | Regulacja kąta oparcia w zakresie min. 0 do min. 80 stopni |  |  |
| 4 | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
| 5 | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
| 6 | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy |  |  |
| 7 | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy |  |  |
| 8 | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
| 9 | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |
| 10 | Zintegrowany z materacem system unieruchamiania dziecka na noszach |  |  |
| 11 | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
| 12 | Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  |  |
| 13 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym |  |  |
| 14 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
| 15 | Regulacja kąta oparcia w zakresie min. 0 do min. 80 stopni |  |  |
| 16 | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
| 17 | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
| 18 | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy |  |  |
| 19 | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy |  |  |
| 20 | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
| 21 | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |
| 22 | Półka uniwersalna mocowana na stałe bezpośrednio do ramy noszy po stronie głowy pacjenta umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp. nośność min. 15 kg; |  |  |
| 23 | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
| 24 | Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  |  |
| Transporter noszy głównych (podać markę i model) |  |  |
| 1 | Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; |  |  |
| 2 | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości w min sześciu poziomach |  |  |
| 4 | Ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. |  |  |
| 5 | System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę |  |  |
| 6 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |  |  |
| 7 | Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu) |  |  |
| 8 | Możliwość regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę. |  |  |
| 9 | Transporter ma umożliwiać prowadzenie bokiem (rozwiązanie konstrukcyjne opisuje wykonawca) |  |  |
| 10 | Funkcja prowadzenia w bok ma być dostępna na minimum 1 poziomie |  |  |
| 11 | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
| 12 | Waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); |  |  |
| 13 | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; |  |  |
| 14 | Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty |  |  |
| 15 | Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 przeprowadzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną- załączyć raport do oferty |  |  |
| 16 | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 +A1 |  |  |
| 17 | Gwarancja na cały zestaw nosze + transporter min. 24 miesiące |  |  |
| 18 | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 +A1 |  |  |
| 19 | Gwarancja na cały zestaw nosze + transporter min. 24 miesiące |  |  |
| Krzesełko kardiologiczne (podać markę i model) |  |  |
| 1 | nośność: min 160 kg |  |  |
| 2 | szerokość : min. 50 cm |  |  |
| 3 | 2 kółka - dwa duże tylne ( min. ø15 cm ) nie posiadające osi wspólnej |  |  |
| 4 | 1para rączek tylnych posiadających funkcję opuszczenia do dołu. |  |  |
| 5 | wysuwane rączki przednie umieszczone na jednej ergonomicznej wysokości |  |  |
| 6 | min.2 pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 7 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć |  |  |
| 8 | folder z dokładnymi parametrami technicznymi - załączyć |  |  |
| 9 | nośność: min 160 kg |  |  |
| Deska ortopedyczna (podać markę i model) |  |  |
| 1 | wykonana z tworzywa sztucznego, przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG, ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach. |  |  |
| 2 | wyposażona w min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski, zdystansowanych od podłoża. |  |  |
| 3 | wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów. |  |  |
| 4 | wyposażona w min 4 pasy ( zróżnicowane kolorystycznie) zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra. |  |  |
| 5 | -wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku (powierzchnia unieruchomienia gładka, nie wchłaniająca płynów, łatwa w utrzymaniu czystości) składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi, |  |  |
| 6 | -waga deski max. 8 kg, obciążenie dopuszczalne min. 150 kg |  |  |
| 7 | szerokość deski w zakresie od min. 45 cm do max.50 cm |  |  |
| 8 | - deklaracja zgodności CE załączyć - folder - załączyć |  |  |
| Nosze zbierakowe (podać markę i model) |  |  |
| 1 | Model urządzenia / producent / rok produkcji |  |  |
| 2 | wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających. |  |  |
| 3 | łopaty muszą być wykonane z aluminium. |  |  |
| 4 | wszystkie elementy zamka regulacji długości - metalowe |  |  |
| 5 | Muszą posiadać minimum 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy |  |  |
| 6 | muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości. |  |  |
| 7 | muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dopasowanie ich dla pacjentów o różnym wzroście. |  |  |
| 8 | obciążenie dopuszczalne powyżej 160 kg |  |  |
| 9 | waga noszy max 10 kg. |  |  |
| 10 | Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty |  |  |
| Deska pediatryczna (podać markę i model) |  |  |
| 1 | do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy, i system pasów unieruchamiających , |  |  |
| 2 | wyprofilowana powierzchnia deski celem prawidłowego ustawienia odcinka szyjnego kręgosłupa. |  |  |
| 3 | dla dzieci o wadze do min.50 kg |  |  |
| 4 | prześwietlana dla promieni X , komplet w torbie |  |  |
| 5 | futerale transportowym wykonanym z cordury, |  |  |
| 6 | deklaracja zgodności lub CE |  |  |
| 7 | CE lub deklaracja zgodności – załączyć, folder załączyć |  |  |
| Ssak elektryczny akumulatorowy (podać markę i model) |  |  |
| 1 | słój do sterylizacji w autoklawie min.poj. 1,0 L |  |  |
| 2 | przewód ssący silikonowy z zaworkie |  |  |
| 3 | skokowo regulowana siła ssania w zakresie 0-80 kPa |  |  |
| 4 | podświetlane przyciski sterujące umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej widoczności |  |  |
| 5 | elektroniczny nadzór ciśnienia ssania zapobiegający przypadkowemu zassaniu tkanek miękkich |  |  |
| 6 | pełna informacja o stanie naładowania baterii |  |  |
| 7 | kabel do zasilania karetkowego 12 |  |  |
| 8 | płyta ścienna do montażu w karetce |  |  |
| 9 | temperatura pracy od - 18 do 40 ºC |  |  |
| 10 | temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC |  |  |
| 11 | komplet ( ssak z płytą ścienną ) zgodny z wymogami normy PN-EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa przy przeciążeniach 10 g. – atest 10 g- wbudowany akumulator |  |  |
| 12 | czas pracy min. 40 min |  |  |
| 13 | żywotność baterii – podać ilość cykli ładowania |  |  |
| 14 | zabezpieczenie ssaka przed ”zwarciem elektrycznym ” chroniącym pompę ssącą i akumulatory przed uszkodzeniem spowodowanym zmianami napięcia - opisać |  |  |
| 15 | CE lub deklaracja zgodności - załączyć |  |  |
| Nosze płachtowe (podać markę i model) |  |  |
| 1 | wymiary min. 75x200cm |  |  |
| 2 | Wykonane ze zmywalnego materiału |  |  |
| 3 | udźwig min. 150kg |  |  |
| 4 | minimalna ilość uchwytów 8 szt. |  |  |
| Plecak Ratunkowy – 2 szt. (podać markę i model) |  |  |
| 1 | minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm wykonany z odpornego na przecieranie materiału |  |  |
| 2 | wyposażony w ampularium na 80 ampułek oraz ampularium na 8 ampułek, |  |  |
| 3 | wkład na intubację, |  |  |
| 4 | certyfikowane elementy odblaskowe, |  |  |
| 5 | min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości |  |  |
| 6 | min. 5 zewnętrznych kieszeni, |  |  |
| 7 | możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, |  |  |
| 8 | konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, |  |  |
| 9 | spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie. |  |  |
|  | Wyposażenie plecaka: Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, wielorazowv -1 kpl. Maska krtaniowa jednorazowa roz 1,3 po 1 szt Ssak mechaniczno-ręczny – 1 szt Maska dwuczęściowa, silikonowa 3,5 – po 1 szt Worek samorozprężalny dla dorosłych zaworem 40 cm z maska nr 3,5 – 1 kpl. Worek samorozprężalny dla dzieci z maską nr 2- 1 szt. Filtry przeciwbakteryjne do worków – 5 szt Reduktor z szybkozłączem AMA , manometrem , regulacja 0-25 L/min – 1 szt. Maska do tlenoterapii 100% tlenem dla dorosłych i dzieci – po 1 szt. Butla tlenowa aluminiowa pojemność 2,7 L – 1 szt. Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, jednorazowego użytku – 2 szt dla dorosłych 1 szt dla dzieci Opatrunki: Kompres 9x9-10 szt Gaza jałowa 1m kw -5 szt Gaza jałowa ½ m kw – 5 szt Gaza jałowa ¼ m kw- 5 szt Opaska dzoana 4mx5 cm – 5 szt Opaska dziana 4x10 cm – 5 szt Chusta trójkątna bawełniana -4 szt. Opaska elastyczna 5x10 cm – 3 szt Opaska elastyczna 5mx12 cm – 3 szt Siatka opatrunkowa nr 2 ( dłoń palec) – 1 szt. Siatka opatrunkowa nr 3( dłoń stopa) – 1 szt Siatka opatrunkowa nr 6 ( głowa ,ramię) -3 szt. Przylepiec z opatrunkiem 6cmx1m – 1 szt. Przylepiec bez opatrunku 5cmx5m – 2 szt Opatrunek wentylowy – 2 szt Opaska uciskowa – 2 szt Aparat do płukania oka z bocznym odpływem- 1 szt Nożyczki do cięcia bandaży -1 szt Folia izotermiczna - 5 szt Płyn do dezynfekcji skóry – 1 szt Rękawice nitrylowe – 10 szt Worki na odpady 2 szt Laryngoskop dla dorosłych– zestaw – 1kpl. - ergonomiczna, lekka, aluminiowa rękojeść - trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej - łukowaty profil rękojeści pozwalający na uniknięcie powikłań związanych z wykonaniem dźwigni na zęby górnej szczęki pacjenta oraz lepsze manewrowanie podczas zabiegu intubacji - łyżka typu MacIntosh w rozmiarach 4,3,2,1 wykonana ze stali nierdzewnej - podwójne oświetlenie (UV oraz biały LED) dające precyzyjny, naturalny obraz tkanek oraz płynów. - możliwość sterylizacji w autoklawie - bateria 3,6V Igły doszpikowe: Igła doszpikowa dla dorosłych – 2 szt automatyczne wkłucie doszpikowe; przewidziane dla osób powyżej 12 roku życia; jednorazowego użytku; jałowe; niepirogenne; nietoksyczne; w opakowaniu (gotowe do natychmiastowego użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków oraz przetaczania krwi. Oryginalna etykieta producenta w języku polskim Deklaracja Zgodności CE – załączyć do oferty Wpis do rejestru wyrobów medycznych – załączyć do oferty. Autoryzacja producenta potwierdzająca uprawnienia do sprzedaży na terenie Polski w imieniu producenta - załączyć do oferty Igła doszpikowa dla dzieci - 2 szt.: automatyczne wkłucie doszpikowe; przewidziane dla dzieci i niemowląt od 0 do 12 roku życia; jednorazowego użytku; jałowe; niepirogenne; nietoksyczne; w opakowaniu (gotowe donatychmiastowego użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i leków oraz przetaczania krwi; Oryginalna etykieta producenta w języku polskim Deklaracja Zgodności CE – załączyć do oferty Wpis do rejestru wyrobów medycznych – załączyć do oferty. Autoryzacja producenta potwierdzająca uprawnienia do sprzedaży na terenie Polski w imieniu producenta- załączyć do oferty |  |  |
| 10 | Torba pediatryczna- 1 szt. (podać markę i model) |  |  |
| 11 | minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm |  |  |
| 12 | torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa, |  |  |
| 13 | wykonana z materiału odpornego na przecieranie |  |  |
| 14 | konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne |  |  |
| 15 | spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na ścieranie, |  |  |
| 16 | certyfikowane elementy odblaskowe, |  |  |
| 17 | min. 7 torebek segregacyjnych, |  |  |
| 18 | min. jedna duża zewnętrzna kieszeń |  |  |
| 19 | możliwość noszenia w ręku i na ramieniu. |  |  |
| XVI | GWARANCJA |  |  |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 36 miesiące (bez limitu kilometrów) |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy |  |  |
| 4 | Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 36 miesiący |  |  |

UWAGA

Sprzęt medyczny, wymagany niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia, winien być w sposób trwały zamocowany w przedziale medycznym ambulansu tak, by gwarantował bezpieczeństwo osób przebywających w przedziale medycznym i nie ulegał przemieszczeniom w trakcie eksploatacji pojazdu.

Parametr graniczny, bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę

w formie „TAK” lub „NIE”

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących samochodu - Wykonawca winien je przedstawić w ofercie, dokumentując tym samym potwierdzenie spełnienia danego parametru granicznego dla oferowanego samochodu

Oświadczamy, że oferowany ambulans w chwili dostawy kwalifikował  się będzie do eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………………………………………..

Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy