III.2.230/ 1513 ZP/   /2012					         Stalowa Wola dnia 24.12.2012

......................................

…..................................

…..................................

dot. : cykliczne dostawy prowadników do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analizującego dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy w ramach przetargu ogłoszonego na portalu w BZP pod numerem: 514742 - 2012 dnia 17.12.2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1 – zadanie nr 1

I. Czy Zamawiający w zadaniu 1 „prowadniki pomiarowe do FFR” dopuści zaoferowanie

najwyższej jakości prowadnika FFR o następujących parametrach :

1.Sterylny prowadnik pomiarowy jednorazowego użytku

Odp. TAK

2.PTFE części sztywnej

Odp. TAK

3.Powłoka hydrofilna na części elastycznej > 25 cm.

Odp. TAK

4.Hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w konektorze do aparatu

( możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika

angioplastycznego 0,014”) posiadająca Torque device

Odp. TAK

5.Koncówka dystalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG 3 cm z możliwością wyboru wersji

„I” lub prostej do manualnego kształtowania

Odp. TAK

6.Długość prowadnika 185 cm lub 300 cm ( możliwość wyboru )

Odp. TAK

7.Prowadniki przystosowane do pomiaru FFR

Odp. TAK

Okres gwarancji minimum 12- miesięcy

Odp. TAK

II. Czy Zamawiający w zadaniu I „Aparat do pomiaru FFR” dopuści zaoferowanie aparatu

do pomiaru FFR o następujących parametrach :

1.Zakres pomiarowy ciśnienia  - - 25 mmHG – 300 mmHg

Odp. TAK

2.Dryft zera :< 7 mmHg/h

Odp. TAK

3.Dokładność pomiaru ciśnienia + / - 3 mmHg w pełnym zakresie pomiaru

Odp. TAK

4.Sygnał ciśnienia proksymalnego dostarczamy bezpośrednio z przetwornika ciśnienia systemu

monitorującego

Odp. TAK

5.Kompatybilność z różnymi systemami monitorowania poprzez dobór dedykowanych  kabli

połączeniowych

Odp. TAK

6.Charakterystka częstotliwościowa : 3 bDDC – 25 Hz

Odp. TAK

7.Aparat w formie konsoli przewoźnej ze zintegrowanym monitorem LCD 19”

Odp. TAK

8.Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD-R w formie DICOM

Odp. TAK

9.Zintegrowana drukarka termiczna

Wewnątrz dysk służący do archiwizacji  badań

Odp. TAK

Odpowiedzi na pytania  stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem