WYTYCZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

zadania  „Wymiana dźwigu łóżkowego nr 1 w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

# I.         Zakres robot

Zakres  robót  obejmuje  całość  prac  związanych  z  wymianą dźwigu łóżkowego nr 1 w Drugim Pawilonie Szpitalnym, segment A według opracowania projektowego: „Dostosowanie drugiego pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów pożarowych”. Zamawiający wskazał w dokumencie „Wytyczne dźwigu” elementy robót z tego projektu, które należy wykonać w ramach realizacji zadania. W dokumencie tym wskazano również zmiany i uzupełnienia jakie Zamawiający wprowadza do rozwiązań projektowych (np. zastosowanie kabiny nieprzelotowej) oraz wskazał wytyczne  techniczne oraz niezbędne roboty przygotowawcze dla realizacji robót.

- Sposób wykonania robót

- Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie (wszystkie oddziały szpitalne). Zakres szczegółowych wyłączeń sieci i instalacji przy robotach modernizacyjnych w tym wyłączanie dźwigów z użytkowania należy uzgadniać z Użytkownikiem. Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji. W okresie przejściowym przy demontażu dźwigu nie można dopuścić do wyłączenia z ruchu dźwigu nr 2, który pozostaje. Przez cały czas prowadzenia wymiany dźwigu działanie Wykonawcy nie może wyłączyć z użytkowania dźwigu nr 2.

- Do robót przekuciowych i rozbiórkowych używać sprzętu  profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy wykonywać tylko przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych).

- Wymieniony dźwig można oddać do  eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach odbiorowych i dopuszczeniu dźwigu do użytkowania przez UDT.

- Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami.

- Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.

III            Uwagi i zalecenia

- Wykonawca uwzględni w ofercie koszt wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją oraz dokumentacją techniczną opracowaną dla zadania „Wymiana dźwigu łóżkowego nr 1 w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” będącego załącznikiem do SIWZ. Wykonawca uwzględni w wycenie wszystkie koszty demontażu, przekuć, dostawy i montażu oraz odbioru wszystkich elementów objętych zadaniem, w tym także koszt sporządzenia i zatwierdzenia wszystkich dokumentacji związanych z odbiorem i dopuszczeniem do użytkowania.

Wykonawca poniesie też wszystkie koszty związane z odbiorem dźwigu przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykonawca uwzględni również koszt złożenia na składowiskach wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz będącymi odpadami produkcyjnymi.

- Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawcy.

- Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie i nieodpłatnie.

- Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.

- Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych ścianek z drzwiami, a w uzasadnionych przypadkach szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, oraz obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z których Wykonawca będzie korzystał w czasie robót z  chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia /ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich /.

- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania w tym dopuszczenia dźwigu przez UDT do użytkowania jest uporządkowanie terenu robót remontowych oraz dostarczenie protokołów  z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów, aprobat i atestów  całego zadania.

- Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach, protokoły odbioru technicznego każdej branży podpisane przez Inspektora Nadzoru oraz oryginał decyzji Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu dźwigu do użytkowania.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przeszkolenie dwóch uprawnionych konserwatorów dźwigów, wskazanych przez Zamawiającego,  w zakresie eksploatacji i konserwacji dźwigu.

- Ustalenia organizacyjne

- Przed rozpoczęciem robót przy wymianie dźwigu Wykonawca wykona przy demontowanych drzwiach szybowych oddzielenia części remontowanej ścianką z drzwiami.

- Dostęp do poszczególnych kondygnacji Wykonawca będzie miał poprzez klatkę schodową, na której przez okres prowadzenia robót będzie utrzymywał czystość.

- Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii elektrycznej może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniem z użytkownikiem – Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas wyłączenia.

- Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania robót związanych z wymianą dźwigu. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót. Zamawiający żąda, żeby okres od wyłączenia z eksploatacji dźwigu nr 1 do oddania do użytkowania dźwigu nowego nie był dłuższy niż 42 dni kalendarzowych.

- Zaplecze techniczno- socjalne Wykonawca zorganizuje w południowej części działki Szpitala wygrodzonej aktualnie od 3 stron. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do budowy sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony od strony ul. Mickiewicza przez bramę osobową.