Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE  nr 1

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................

Rok produkcji, nie wcześniej, niż 2015: (podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..

Rok produkcji : nie wcześniej, niż 2015:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..

| Minimalne wymagane parametry/ cechy ambulansu | warunek graniczny: wpisać TAK- spełnia / NIE-nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. | NADWOZIE |  |  |  |
| 1 | 1) Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z aktualną homologacją N1, z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  | Bez punktacji |
|  | 2) DMC do 3,5t |  |  | Bez punktacji |
|  | 3) częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej). Dopuszcza się półki nad przednią szybą. |  |  | Punktacja: Ogrzewanie szyby przedniej 10 pkt Brak ogrzewania szyby przedniej 0 pkt |
|  | 4) kabina kierowcy minimum dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789 |  |  | Bez punktacji |
|  | 5) Dopuszcza się w komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |  |  | Bez punktacji |
|  | 6) furgon-lakier w kolorze białym, |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Nadwozie przystosowane do przewozu minimum 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego po zabudowie min.1,80 m |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Długość przedziału medycznego min.3,00 m |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Szerokość przedziału medycznego min.1,75 m |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi i blokadę po otwarciu na 90 stopni |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  | Bez punktacji |
| 10 | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym( dopuszcza się możliwość przechodzenia z przedziału medycznego do przedziału kierowcy) Interkom umożliwiający łączność przedziału medycznego z kabiną kierowcy. |  |  | Bez punktacji |
| 10 | Centralny zamek wszystkich drzwi z alarmem obejmującym wszystkie drzwi pojazdu |  |  | Bez punktacji |
| 11 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby( dopuszcza się drzwi z szybą) |  |  | Bez punktacji |
| 12 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, 2)mocowanie krzesełka kardiologicznego 3)mocowanie noszy podbierakowych, 4)mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, 5)mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, 6)mocowanie materaca próżniowego, 7)mocowanie szyn Kramera 8)mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, 9)mocowanie 2 kasków ochronnych, 10)mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, Dopuszcza się umieszczenie mocowań wymienionych w pkt 7,8,9,10 w innych miejscach, w sposób nieutrudniający rozmieszczenia pozostałych elementów zabudowy 11)miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę 12)wyposażenie techniczne (łom, łopata) z systemem ich mocowania |  |  | Bez punktacji |
| 13 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne |  |  | Bez punktacji |
| 14 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową lub stopień zewnętrzny |  |  | Bez punktacji |
| 15 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  | Bez punktacji |
| 16 | Światła boczne pozycyjne |  |  | Bez punktacji |
| 17 | Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane |  |  | Bez punktacji |
| 18 | Zestaw narządzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon |  |  | Bez punktacji |
| 19 | Przednie reflektory przeciwmgielne |  |  | Bez punktacji |
| 20 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  | Bez punktacji |
| 21 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) |  |  | Bez punktacji |
| 22 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacja zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym |  |  | Punktacja: TAK 5 pkt NIE 0 pkt |
| 23 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika / dopuszcza się sterowanie z przedziału medycznego -sterowanie układem klimatyzacji /dopuszcza się oddzielne sterowanie z kabiny kierowcy i przedziału medycznego -sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów -sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową /dopuszcza się sterowanie za pomocą oddzielnego manipulatora -sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju / dopuszcza się automatyczne sterowanie -sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu |  |  | Bez punktacji |
| 24 | Całopojazdowa homologacja typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego samochodu ciężarowego , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE – wymagane jest dostarczenie dokumentów poświadczających homologację (z załącznikami) wraz z pojazdem Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu |  |  | Bez punktacji |
| II. | SILNIK |  |  |  |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Silnik o pojemności 1900 – 3000 cm³ |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Silnik o mocy min. 160 KM |  |  | Punktacja: 160 KM – 0 pkt do 170 KM – 20 pkt powyżej170 KM – 30 pkt |
| 4 | Moment obrotowy min. 400 Nm |  |  | Punktacja: 400 Nm - 0 pkt powyżej 400 Nm – 10 pkt |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 5+ |  |  | Bez punktacji |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| 1 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  | Punktacja: za napęd przedni- 20 pkt |
| IV | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |
| 1 | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |  |  | Bez punktacji |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, |  |  | Bez punktacji |
| 6 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  | Bez punktacji |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 1 | Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie |  |  | Bez punktacji |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
| 1 | Ze wspomaganiem hydraulicznym |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Z regulowaną kolumną kierownicy – minimum w jednej płaszczyźnie |  |  | Bez punktacji |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |
| 1 | Układ ogrzewania zgodny z normą PN EN 1789 ppkt 4.5.5 oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi, jak poniższe: |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i z termostatem o mocy 2000 WAT +- 10% |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Inny, niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Dwuparownikowa klimatyzacja dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy. |  |  | Bez punktacji |
| 7 | W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Klimatyzacja przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt 4.5.5.2 |  |  | Bez punktacji |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 1 | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów o mocy min 1500 W. |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie rozruch silnika uniemożliwiające przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m |  |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  | Bez punktacji |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 1 | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i z dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych |  |  | Bez punktacji |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego , dodatkowe światła robocze do oświetlania przedpola z ambulansem oraz światła kierunkowskazów |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Dwie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Sześć reflektorów zewnętrznych po bokach pojazdu do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony + tył, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 roku: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonane z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) d)typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) -nadruk lustrzany AMBULANS barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu , o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego AMBULANS barwy czerwonej lub granatowej o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm , o grubości linii kola i liter 4cm -nazwy dysponenta jednostki ( Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli) umieszczonej po obu bokach pojazdu – logo szpitala na przednich drzwiach kabiny kierowcy i pasażera do uzgodnienia -napis: Dar Miasta Stalowa Wola oraz herb Miasta Stalowa Wola |  |  | Bez punktacji |
| X | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1 | Oświetlenie przedziału medycznego zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi, jak poniżej |  |  | Bez punktacji |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) |  |  | Bez punktacji |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami, punktowe (min. 2 szt.) |  |  | Bez punktacji |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  | Bez punktacji |
| XI | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789+A1 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej 1)szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną 2)szuflada lub szafka na narkotyki zamykana na klucz 3) pojemnik na zużyte igły 4)wysuwany kosz na odpady 5)termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych 6) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz po otwarciu drzwi jak i z wewnątrz przedziału medycznego, 7)u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni ( umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 8)przy drzwiach bocznych lub na ścianie lewej zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego |  |  | Bez punktacji |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej: 1)min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 2)jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju) , wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko 3)uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 3 l 4)uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, 5)panel sterujący umieszczony w pobliżu drzwi przesuwnych lub na ścianie lewej, umożliwiający: -sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230 V -sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji |  |  | Bez punktacji |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej 1)podsufitowa szafka o długości min. 2/3 długości przedziału medycznego z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu lub na panelu, wyposażona w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia; Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 2)pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 4 szt.), 3)specjalnie wzmocnione miejsce do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego i dowolnej pompy infuzyjnej oraz ssaka 4)na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamontowania dowolnego respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta 5)szafka z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków i gniazdem 12V, zamykana roletą, 6)dopuszcza się na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy suchościeralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, 7)nad lewym lub prawym nadkolem miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) lub panel gniazdkowy podwóny b) sufitowy punkt poboru tlenu typu AGA c)przepływomierz ścienno sufitowy do gniazda tlenowego -2 szt -regulowany w zakresie 0-15 l/min -podłączany do gniazda tlenu – system AGA -możliwość zamontowania w sufitowym punkcie poboru tlenu -odporny na uszkodzenia -deklaracja zgodności, CE c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. e) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym niż 10 stopni ,długość leża pacjenta w zakresie 190-195 cm (podać markę i model) Podstawa pod nosze musi być kompatybilna z noszami opisanymi w Zadaniu nr 2 oraz, eksploatowanymi dotychczas w innych ambulansach, noszami typu: Stollenwerg, Ferno, Stryker, |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  | Bez punktacji |
| XIII | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |  |  | Bez punktacji |
| 2. | Radiotelefon typu Motorolla DM 4601 VHF z anteną GPS lub równoważny, częstotliwość 169 MHz |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  | Bez punktacji |
| XIV | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
| 1 | Dodatkowy komplet kół zimowych (felgi + opony) 4 szt. |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |  |  | Bez punktacji |
| 5. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo- sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło halogenowe lub światło LED |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |  | Bez punktacji |
| XVI | GWARANCJA |  |  |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 36 miesięcy (z limitem min. 250 000 kilometrów) lub 24 m-ce (bez limitu km) |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 8 lat |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24 miesiące |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Serwis dla samochodu bazowego w promieniu max 10 km od Zamawiającego |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Bezpłatny serwis w okresie gwarancji , z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia – max 12 godzin |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Zabezpieczenie zastępczego ambulansu w wypadku naprawy trwającej dłużej, niż 5 dni kalendarzowych |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Pakiet ubezpieczenia OC, AC, NW | TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |

UWAGA

Sprzęt medyczny, wymagany niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia, winien być w sposób trwały zamocowany w przedziale medycznym ambulansu tak, by gwarantował bezpieczeństwo osób przebywających w przedziale medycznym i nie ulegał przemieszczeniom w trakcie eksploatacji pojazdu.

Parametr graniczny, bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę

w formie „TAK” lub „NIE”

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących samochodu - Wykonawca winien je przedstawić w ofercie, dokumentując tym samym potwierdzenie spełnienia danego parametru granicznego dla oferowanego samochodu

Oświadczamy, że oferowany ambulans w chwili dostawy kwalifikował  się będzie do eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………………………………………..

Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE  NR  2

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA NOSZY  GŁÓWNYCH Z TRANSPORTEREM

| Minimalne wymagane parametry/ cechy ambulansu | warunek graniczny: wpisać TAK- spełnia / NIE-nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. | NOSZE GŁÓWNE –fabrycznie nowe |  |  |  |
|  | Nazwa i adres producenta.............................................. Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..…………………… |  |  |  |
| 1 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem |  |  | Bez punktacji |
| 2. | Materac z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. przystosowany do mycia i dezynfekcji |  |  | Bez punktacji |
| 3. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej , pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji półsiedzącej |  |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni |  |  | Bez punktacji |
| 5. | Nosze z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta, o regulowanej długości , mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  | Bez punktacji |
| 6. | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy |  |  | Bez punktacji |
| 7. | Składane barierki boczne |  |  | Bez punktacji |
| 8. | Fabryczna uniwersalna półka , mocowana bezpośrednio do ramy noszy, umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp., nośność minimum 15 kg |  |  | Punktacja: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 9. | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  | Punktacja: do 240 kg – 0 pkt powyżej 240 kg - 5pkt |
| 10. | Waga oferowanych noszy ,zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 – max 23 kg |  |  | Bez punktacji |
| II. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
|  | Nazwa i adres producenta.............................................. Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..…………………… |  |  |  |
| 1. | Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/ z ambulansu |  |  | Bez punktacji |
| 2. | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |  |  | Bez punktacji |
| 3. | Regulacja wysokości na minimum sześciu poziomach |  |  | Bez punktacji |
| 4. | System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu, pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę |  |  | Bez punktacji |
| 5. | Możliwość regulacji długości goleni przednich (bez udziału serwisu) na minimum trzech poziomach, w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie |  |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  | Bez punktacji |
| 7. | Wszystkie cztery kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360° |  |  | Bez punktacji |
| 8. | Hamulce na dwóch kółkach – hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu |  |  | Bez punktacji |
| 9. | Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy |  |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych, absorbujących czas czynności np. ustawianie kół do jazdy na wprost, uruchamianie blokady kół |  |  | Punktacja TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 11. | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg – podać dopuszczalne obciążenie w kg |  |  | Punktacja: 200 kg – 0 pkt Powyżej 200 kg – 5 pkt |
| 14. | Waga transportera zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 tj . max 28 kg |  |  | Bez punktacji |
| 15. | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |  |  | Bez punktacji |
| 16. | Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania , zgodnie z prawem polskim (Certyfikaty CE, Deklaracje zgodności, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych ) |  |  | Bez punktacji |
| 17. | Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 – załączyć raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną |  |  | Bez punktacji |
| III. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  | Bez punktacji |
| 2. | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia potrzeby do chwili przystąpienia do jej usunięcia – max 48 godzin, w dni robocze |  |  | Bez punktacji |
| 3. | Nosze zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 3 dni |  |  | Bez punktacji |
| 4. | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski- załączyć autoryzację |  |  | Bez punktacji |
| 5. | Naprawy gwarancyjne wykonywane w siedzibie Zamawiającego |  |  | Bez punktacji |

UWAGA

W eksploatowanych przez Zamawiającego ambulansach są używane nosze typu Stollenwerg, Ferno, Stryker.

W związku z tym, Zamawiający oczekuje, że oferowane nosze będą mogły być używane w tych ambulansach z zainstalowanymi tam podstawami pod nosze główne.

Parametr graniczny, bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie „TAK” lub „NIE”

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących noszy - Wykonawca winien je przedstawić w ofercie, dokumentując tym samym potwierdzenie spełnienia danego parametru granicznego dla oferowanych noszy z transporterem

Oświadczamy, że oferowany sprzęt w chwili dostawy kwalifikował  się będzie do eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………………………………………..

Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy