Rozdz. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                             Załącznik nr 1

KONSOLA LEKARSKA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WIELORZĘDOWEGO

TSX-303A (Aquilion Prime)

Producent  ………………………………………….

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konsola fabrycznie nowa, nieregenerowana, niedemontracyjna. Rok produkcji 2016. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP konsolę lekarską, wstrzykiwacz kontrastu oraz urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, załączone do oferty, oprogramowanie konsoli lekarskiej zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC, w klasie min. II a | TAK Załączyć wymagane dokumenty |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| KONSOLA LEKARSKA |
|  | Konsola wyposażona w monitory medyczny (diagnostyczny) typu LCD, o przekątnej min.. 21” ( konfiguracja komputera konsoli lekarskiej zgodna w wymaganiami producenta oprogramowania). | TAK | TAK, Jeden monitor medyczny o przekątnej 21,3’ | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive, Basic Print, Retrieve, Storage Commitment. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VR (Volume Rendering ) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z możliwością obliczeń i pomiarów. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi. Możliwość jednoczesnej prezentacji badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym . | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny obwodowej struktury naczyniowej, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne wyznaczanie stenozy . | TAK |  | Bez punktacji |
| MOŻLIOWOŚCI ROZBUDOWY (DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT) |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa) | TAK |  | Bez punktacji |

| WYMAGANIA |
| --- |
|  | Zasilanie zgodne z PN. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja w pełni kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego tomografem komputerowym, umożliwiające współpracę i opracowywanie badań wykonywanych na systemie tomografii komputerowej posiadanym przez Zamawiającego | TAK (do oferty dołączyć oświadczenie producenta tomografu) |  | Bez punktacji |
|  | Stacja w pełni kompatybilna i skonfigurowana z posiadaną przez Zamawiającego stacją lekarską tomografu komputerowego (stacje pochodzące od tego samego producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
| SERWIS I GWARANCJA |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  | 24 m-ce - 0 pkt 30 m-cy - 5 pkt 36 m-cy - 10 pkt |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 24 h. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim (wykonawca musi w takim wypadku załączyć własne tłumaczenie na język polski). Dołączyć zdjęcie oferowanego wyposażenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego wyposażenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach oferty wykonawca zobowiązany jest, po dokonanej instalacji, do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizację na własny koszt. | TAK |  | Bez punktacji |

Uwaga:

Parametr graniczny  jest parametrem bezwzględnie wymaganym, brak jego potwierdzenia i udokumentowania w postaci dołączonych do oferty materiałów informacyjnych, prospektów zawierających pełne dane techniczne oferowanego sprzętu skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi szczegółowy opis oferowanego sprzętu, foldery, prospekty itp. jako załączniki do oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…..…………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy