WSTĘP

Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz.1579 ) zwana dalej „ustawą” lub „ ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:

Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Niniejsza SIWZ została opracowano na podstawie wyżej cytowanej ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie oznaczone jest jako znak sprawy:  1002 ZP/2017

3. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na

powyższe oznaczenie.

Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania :

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy, tzn. Zamawiający ma prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego projekt wykonawczy i roboty budowlane określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:

główny przedmiot zamówienia:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

przedmiot pomocniczy zamówienia

Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45431000-7 Kładzenie płytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, pomieszczeń dla Kuchni Szpitalnej, które w szczególności swym zakresem obejmują:

- wykonanie projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej z elementami automatyki i doprowadzeniem ciepła technologicznego do nagrzewnicy wentylacyjnej

- roboty budowlane opisane w SIWZ i PFU

Informacje ogólne:

Zakres obejmuje roboty I etapu zadania związanego z przebudową Kuchni Szpitalnej w Pierwszym Pawilonie Szpitala, objętych projektem budowlanym opracowanym we wrześniu 2012 roku przez Biuro Projektowe ART-FAKTORY z Dębicy pt. „Dostosowanie pomieszczeń kuchni głównej szpitalnej do obowiązujących przepisów na parterze Pierwszego pawilonu”. Zamawiający  ze względów finansowych wydzielił pomieszczenia i zakres do realizacji w I etapie robót przez sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego zakresu.

Powierzchnia Kuchni Szpitalnej znajduje się na parterze I Pawilonu. Obecnie jest w użytkowaniu przez tą jednostkę organizacyjną. Przebudowa jest konieczna z uwagi na niespełnianie wielu przepisów sanitarnych i budowlanych. Do kuchni lub w jej pobliżu doprowadzone są wszystkie media. Stan techniczny instalacji, przegród i urządzeń wymaga remontu. Powierzchnia całego działu według projektu wynosi 585 m2 (powierzchnia kondygnacji ogółem 1015 m2). Powierzchnia przewidziana pod prowadzenie robót związanych z przebudową wynosi ~200 m2. Dla potrzeb wykonania wentylacji mechanicznej przewidziano powierzchnie poza kuchnią (centrala nawiewu w pomieszczeniu przyległym, wentylator wyciągowy w piwnicy budynku. Przewody wentylacyjne odprowadzające powietrze z kuchni są prowadzone przez klatkę schodową boczną.

Cały budynek jest użytkowany. Znajdują się w nim:

- niski parter: Kuchnia, zaplecze SOR i Dział Diagnostyki Laboratoryjnej,

- wysoki parter: Stacja Dializ, SOR i Izba Przyjęć

- I piętro: Oddział Chirurgiczny i Oddział Ortopedyczny,

- II piętro: Oddział Nefrologiczny, Oddział neurologiczny i OAiIT

- III piętro: Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Laryngologiczny

- dach: pokrycie z blachy trapezowej na pozostawionym wcześniejszym pokryciu z papy na deskowaniu. Konstrukcja dachu drewniana

- Klatka schodowa z żelbetowymi biegami i „duszą” pomiędzy biegiem a oknami, w której prowadzona jest wentylacja mechaniczna kuchni.

Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu. Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót dla tego zadania poza budynkiem.

W związku z koniecznością ograniczenia czasu wyłączenia kuchni gorącej i kuchni zimnej z użytkowania ustala się, że okres od zawarcia umowy do oddania kuchni do użytkowania organizacyjnie będzie wykorzystany w sposób następujący:

- okres od zawarcia umowy do dnia wyłączenia kuchni z użytkowania wykorzystany będzie na sporządzenie projektu wykonawczego, jego uzgodnienie oraz zapewnienia przez Wykonawcę dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę, W tym pierwszym okresie Wykonawca ma też wykonać połączenie zaplecza administracyjno-magazynowego kuchni z pomieszczeniami do wydawania posiłków dla pracowników, czyli ma wykonać schody i drzwi z pomieszczenia oznaczonego na dokumentacji technicznej nr 2 – komunikacja do pomieszczenia nr 33 – pom. gospodarcze. Szczegóły wykonania są opisane w PFU.

- końcowe 31 dni trwania czasu umowy przeznaczone jest na realizację robót przy wyłączonej kuchni zimnej i kuchni gorącej z użytkowania, ale przy czynnych pozostałych pomieszczeniach, w których będą przygotowywane śniadania i kolacje dla pacjentów Szpitala. Roboty będzie można rozpocząć jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że posiada potrzebne materiały lub posiada stosowne umowy zapewniające dostawy potrzebnych materiałów i wyposażenia na wymagany potrzebami realizacji termin.

Informacje o zakresie robót:

Na planowanej powierzchni Zamawiający przewiduje wykonanie:

Piwnice budynku:

w pomieszczeniu wentylatorni wykonać roboty remontowe budowlane i montaż wentylatora wyciągowego z kuchni wraz z przewodami.

Parter budynku:

pomieszczenia kuchni i zmywalni naczyń przebudować  w zakresie i branżach wymienionych w PFU (wentylacja mechaniczna, wymiana tynku na suficie, wymiana części posadzki, wymiana oświetlenia, nowa ścianka działowa i stolarka drzwiowa,

- pomieszczenia komunikacji, biurowe, zmywalni i wydawania posiłków pomalować po prowadzonych robotach instalacyjnych,

- pomieszczenia wentylatorni zamontować centralę wentylacyjną nawiewną dla kuchni,

- w pomieszczeniu komunikacji zamontować nową rozdzielnię elektryczną i wykonać połączenie pomiędzy pomieszczeniami wykuwając otwór w ścianie działowej i montując schody stalowe pomiędzy nimi.

Klatka schodowa boczna:

- przeprowadzić przewód wyciągowy wentylacji kuchni

Opis robót branżowych

Projekt wykonawczy

-  wykonać projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej z elementami automatyki i doprowadzeniem ciepła technologicznego do nagrzewnicy oraz instalacją odzysku ciepła

Roboty ogólnobudowlane:

Należy wykonać wszystkie roboty budowlane wykończeniowe na powierzchniach objętych SIWZ:

wykonać tymczasowe zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się kurzu poza zakres robót,

- wykonać roboty wyburzeniowe ścianki, skucia tynków i posadzek w zakresach opisanych przy każdym pomieszczeniu,

- wykonać ściankę działową murowaną, nowe tynki i okładziny na tej ściance,

- zamontować drzwi wewnętrzne ppoż i aluminiowe przy kuchni,

- wykonać roboty remontowe  w wentylatorni w piwnicy: tynki, posadzka, malowanie,

- naprawić powierzchnie przegród po prowadzonych robotach instalacyjnych.

Instalacje sanitarne:

Instalacja wody i kanalizacji:

- wykonać montaż nowej umywalki z baterią ścienną, nowym odpływem i zasilaniem,

- wykonać wymianę kratki ściekowej w podłodze kuchni zimnej

Instalacja Centralnego Ogrzewania i Ciepła technologicznego

- CO – nie dotyczy,

- do wentylatorni nawiewnej doprowadzić z podziemi pod łącznikiem komunikacyjnym ciepło technologiczne dla zasilania nagrzewnicy w centrali nawiewnej z wykonaniem węzła przy centrali.

Wentylacja mechaniczna:

- wymienić istniejącą instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w kuchni zimnej i gorącej na nową: nowa centrala nawiewna, nowy wentylator wyciągowy, nowe przewody wentylacyjne. Okapy z kuchni gorącej dopuszczone do ponownego wykorzystania. Szacunkowa ilość powietrza nawiewanego 6900 m3/h, powietrza wywiewanego 7400m3/h.

- wentylację mechaniczną obsługiwać będzie nowa instalacja sterowania i automatyki wentylacji dostarczona wraz z centralą nawiewną,

- na ciągu przewodu wywiewnego, w miejscu wybranym przez Wykonawcę zamontować wymiennik glikolowy odzysku ciepła. Odzyskane ciepło doprowadzić do dodatkowej nagrzewnicy zamontowanej na kanale czerpnym powietrza do centrali nawiewnej. Odzysk ciepła wyposażyć w stosowną automatykę.

- przewody wentylacyjne poza pomieszczeniami wentylowanymi prowadzić po trasie istniejących przewodów stosownie je zabezpieczając.

Instalacje elektryczne i niskoprądowe

Instalacje elektryczne:

- zamontować nową tablicę elektryczną dla kuchni podłączając ją do istniejącego czynnego WLZ. Należy zachować zasilanie istniejących nieprzebudowywanych obwodów elektrycznych,

- wykonać instalacje zasilania oświetlenia kuchni z nowej RKU,

- wykonać zasilanie elektryczne centrali nawiewnej i wentylatora wyciągowego z nowej RKU

- zamontować oprawy oświetleniowe w tym oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w kuchni i wentylatorni

- wykonać roboty i instalacje zapewniające bezpieczeństwo instalacji i użytkowania (połączenia wyrównawcze, instalację odgromową).

Instalacje niskoprądowe:

wykonać instalację SAP dla przebudowywanych pomieszczeń z uwzględnieniem szczególnym włączenia do niej wentylacji mechanicznej lub zastosować własne rozwiązanie wyłączające pracę wentylacji w przypadku pożaru.

UWAGA!

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, PFU, załącznikach do PFU i innych dokumentach pomocniczych, odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art. 30, ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP , to Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, będzie obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje też, że ilekroć w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej, o której mowa w PFU, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji robót innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej, o której mowa w niniejszej SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.

UWAGA :

Z uwagi na prowadzenie robót przy czynnych jednostkach szpitala bez możliwości wyłączenia ich z działalności medycznej zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Termin wizji lokalnej 29 września 2017 roku, godz.13:00.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. OBOWIĄZEK OSOBISTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, że nie zastrzega w niniejszym postępowaniu obowiązku osobistego

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

VI. OBOWIĄZEK ZATRUDNIANIA PRZEZ  WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCEYCH CZYNNOŚCI W ZAKLRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

6.1. Zamawiający informuje, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia:

A). Roboty budowlane:

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

- wykonywanie ścianek działowych

- montaż stolarki drzwiowej,

- prace wykończeniowe (malowanie, okładziny płytkami ścian i podłóg, tynki, sufity podwieszone)

B). Roboty instalacji sanitarnych

- prace przy instalacji wod-kan,

- prace przy montażu przewodów instalacji wentylacji mechanicznej

C). Roboty instalacji elektrycznych

- prace w czynnych rozdzielniach

- prace przy układaniu przewodów i kabli normalnoprądowych, ich podłączaniu i badaniu

- prace przy montażu oświetlenia

6.2. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z opisem , o których mowa powyżej w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 roku, poz. 1502 ze zm.) - Załącznik nr 8

6.3 Wykonawca składa w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku kierownikowi budowy, na każde żądanie Zamawiającego, imienny wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, a także kopie umów o pracę osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców (nie będących dostawcami) w formie częściowo zanonimizowanej, tj. umowy pozbawione danych osobowych za wyjątkiem imion i nazwisk pracowników. Zamawiający może występować do Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

6.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę do wglądu kopii umów zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonującymi roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

6.5 W razie niewypełnienia wymogu zatrudniania Pracowników wykonującymi roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Zamawiający może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości ustalonej w umowie.

VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy, ale dopuszcza zmianę zakresu robót zgodnie z brzmieniem § 14 wzoru umowy.

VIII. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym do składania ofert wariantowych.

IX.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie:

Deklarowany termin wykonania zamówienia do 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

Deklarowany termin wyłączenia z eksploatacji pomieszczeń kuchni zimnej i kuchni gorącej od  30 dni do 35 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

UWAGA - Termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu jest jednym                 z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

10.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  szczegółowo określonych w punkcie  XI  niniejszej SIWZ  oraz,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą .

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –

Potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (jeżeli dowód opłacenia składki nie wynika z w/w dokumentu należy go dołączyć do oferty)

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prace budowlane remontowe obejmujące swym zakresem roboty budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty elektryczne o wartości min 150 000.zł netto wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:

- samodzielnie przez Wykonawcę, lub

- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie

oraz

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże ( wg Załącznika nr 5 ), że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj.:

a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,

b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Kierownik robót,

c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Kierownik robót.

Osoby wymienione wyżej posiadają uprawnienia budowlane lub odpowiadające im stwierdzenia przygotowania zawodowego wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazują się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ponadto Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia projektowe niezbędne do sporządzenia projektów wykonawczych – Załącznik nr 5

Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt. X, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. XII

10.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

10.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 10.1.2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 10.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda aby ze złożonego pisemnego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności:

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia,

c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punkcie XI niniejszej SIWZ.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 10.4.1) niniejszej SIWZ powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 10.3 niniejszej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 10.1 niniejszej SIWZ.

XI. PODSTAWY WKLUCZENIA:

11.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.2016 poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769),

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2,

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz.1541),

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.229), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.2. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 poz. 1574, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, ze zm.);

11.3 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp - Załącznik nr 13 do SIWZ

11.4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - Załącznik nr 13 do SIWZ

11.5. WYKLUCZENIE WYKONAWCY NASTĘPUJE:

1) w przypadkach, o których mowa w art.24  ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c,

jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres

wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w art. 24ust. 1 pkt 15,

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art.24  ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

11.6. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

1). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  art.24 ust. 1.

3). W przypadkach, o których mowa w atr.24  ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

11.7  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z  § 7  Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  2016r , ( Dziennik Ustaw poz. 1126 ) .

11.8 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w  Załączniku nr 2 ,                         Załączniku nr 3 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11.9.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. 10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Dokumenty i oświadczenia

1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,

o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

12.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

12.3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ.

12.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ.

12.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta   została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów :

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że Wykonawca wykonał prace budowlane remontowe obejmujące swym zakresem roboty budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty elektryczne o wartości min 150 000.zł netto wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:

- samodzielnie przez Wykonawcę, lub

- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie

2) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ tj.:

a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,

b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Kierownik robót,

c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Kierownik robót,

Osoby wymienione wyżej posiadają uprawnienia budowlane lub odpowiadające im stwierdzenia przygotowania zawodowego wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazują się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ponadto Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia

projektowe  niezbędne do sporządzenia projektów.

3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

4) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (jeżeli dowód opłacenia składki nie wynika z w/w dokumentu należy go dołączyć do oferty)

5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp - Załącznik nr 13 do SIWZ

6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - Załącznik nr 13                   do SIWZ

12.6. Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ.

12.7. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ.

12.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego                 Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w niniejszym punkcie składa każdy z wykonawców z osobna.

12.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27 lipca 2016 roku, poz. 1126).

12.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

12.12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.11. niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 12.11 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu 12.12 niniejszej SIWZ stosuje się.

12.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

12.15. Zamawiający wymaga dostarczenia razem  z urządzeniem dokumentów potwierdzających oferowany parametr techniczny  przy dostawie ( dot : wymiennika ciepła  wentylacji mechanicznej )

XIII. FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

13.1. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

13.2. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w punkcie 13.1 niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

13.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

14.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 raz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 12 i 17 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których pod rygorem nieważności wymaga się formy pisemnej.

14.2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

14.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w punkcie 2.2 niniejszej SIWZ.

14.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 
37 – 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych. pokój nr 7

14.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres: 
zam-publ@szpital-stw.com, a faksem na nr (+48 15)843-33-97

Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą e-mail w formacie .doc, .odt .

14.6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

14.7. Domniemywa się, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 14.6 niniejszej SIWZ oświadczy, że wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał.

14.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

14.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy PZP ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

14.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 14.9 niniejszej SIWZ.

14.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

14.12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

14.13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Antoni Bochnak, Stanisław Szymański, Agata Mazur

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

15.1. Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania złożoną ofertą przetargową rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

16.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,

2) oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 niniejszej SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ,

3) Kosztorys ofertowy opracowany w skróconej formie a sporządzony wg informacji określonych w punkcie XIX niniejszej SIWZ,

4) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w punktach 10.3 i 10.4 niniejszej SIWZ,

b) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty.

5) Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z opisem , o których mowa powyżej w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666 ze zm.) - Załącznik nr 8.

16.2. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań uznaje się osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, osoby wykazane w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej.

16.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

16.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

16.5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

16.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

16.7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

16.8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

16.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

1) Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis: „Oferta przetargowa na: Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz napis: „ Nie otwierać przed 11 października 2017 roku”.

2) Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

16.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

16.12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16.14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

16.15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 14 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7 do dnia 11 października 2017 roku,  do godziny 9:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.

17.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

17.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w punkcie 17.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

17.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola , Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7, w dniu 11 października 2017 roku o godzinie 9:30.

17.5. Otwarcie ofert jest jawne.

17.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem  www.szpital-stw.com informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatność zawartych

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  tj.:

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej składającej się z projektów wykonawczych wszystkich branż (w tym projektu technologii medycznej) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych; wykonanie wszelkich robót budowlanych w zakresie podanym w PFU, opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; dostawę i montaż kolumn anestezjologicznych; wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną wszystkich wbudowanych instalacji i urządzeń; sprawowanie nadzoru autorskiego; koszty organizacji zaplecza, koszty ogólne Wykonawcy inne koszty i winna obejmować wszystkie składniki cenotwórcze oraz  należny podatek VAT.

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

19.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C

2) „Gwarancja Robót Budowlanych” – Gr

3) „Gwarancja na zamontowane urządzenia” - Gzu

4) „Czas wyłączenia pomieszczeń kuchni gorącej i zimnej z użytkowania” – Cw

5) „Stopień uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej”- Co

19.2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba pkt | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt Cena badanej oferty |
| Gwarancja Robót Budowlanych | 5% | 5 | Gwarancja robót budowlanych oferty badanej Gr = ----------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt Najdłuższa gwarancja robót bud. spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu |
| Gwarancja na zamontowane urządzenia | 15% | 15 | Gwarancja na zamontowane urządzenia oferty badanej Gr = ----------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt Najdłuższa gwarancja na zamontowane urządzenia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu |
| Czas wyłączenia pomieszczeń kuchni gorącej i zimnej z użytkowania | 5% | 5 | Najkrótszy czas wyłączenia pomieszczeń kuchni gorącej i zimnej z użytkowania spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Cw = --------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt Czas wyłączenia pomieszczeń kuchni gorącej i zimnej z użytkowania oferty badanej |
| Stopień uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej | 15% | 15 | Stopień uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej oferty badanej Co = --------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt Największy spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu stopień uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej |
| RAZEM | 100% | 100 |  |

19.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + Gr + Gzu + Cw + Co

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C - „Łączna cena ofertowa brutto”

Gr -  „Gwarancja Robót Budowlanych”

Gzu -  „Gwarancja na zamontowane urządzenia”

Cw -  „Czas wyłączenia pomieszczeń kuchni gorącej i zimnej z użytkowania”

Co – „Stopień uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej”

19.4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową brutto oraz jej elementy składowe w PLN.

19.5. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja Robót Budowlanych” dokonana zostanie na podstawie terminu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresu 60 miesięcznego.

Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.

Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

19.6. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja na zamontowane urządzenia” dokonana zostanie na podstawie terminu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej gwarancji na zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresu 48 miesięcznego.

Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.

Jeżeli gwarancja udzielona przez producenta jest krótsza niż deklarowana przez Wykonawcę, obowiązki Gwaranta przejmuje Wykonawca. Dodatkowo po stronie Wykonawcy jest wykonywanie wszelkich przeglądów i napraw sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

19.7. Ocena punktowa w kryterium „Czas wyłączenia pomieszczeń kuchni gorącej i zimnej   z

użytkowania” dokonana zostanie na podstawie terminu wskazanego przez

Wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany określić Czas wyłączenia

pomieszczeń kuchni gorącej i zimnej  z użytkowania na okres nie krótszy niż 30 dni

kalendarzowych oraz nie dłuższy niż 35 dni kalendarzowych liczonych od daty

protokolarnego przekazania frontu robót na kuchni  zimnej i gorącej . Zamawiający zastrzega,

że Wykonawca jest zobowiązany określić czas wyłączenia pomieszczeń kuchni gorącej i

zimnej   z  użytkowania nie krótszy niż 30 dni oraz nie dłuższy niż 35 dni kalendarzowych

licząc od daty protokolarnego przekazania frontu robót w kuchni. Jeżeli Wykonawca

zaoferuje termin wykonania krótszy niż 30 dni otrzyma ilość punktów jak dla okresu 30 dni.

Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego terminu wykonania lub termin wykonania dłuższy niż 35 dni będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.

19.8. Ocena punktowa w kryterium „Stopień uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej” dokonana zostanie na podstawie stopnia wskazanego przez Wykonawcę w ofercie stopnia uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany określić stopień uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej nie mniejszy niż 40 % oraz nie większy niż 60% . Jeżeli Wykonawca zaoferuje stopień uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej większy niż 60% otrzyma ilość punktów jak dla 60%.

Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego parametru lub parametr mniejszy niż 40% uzyskiwanego odzysku ciepła z układu wentylacji mechanicznej będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.

19.9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

19.10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

19.11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

19.12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

20.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

20.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

20.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem uprawnień zawodowych osób, o których mowa w wykazie określonym w punkcie 12.5.2) niniejszej SIWZ, które zostały skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

20.4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia „Wykazu pracowników wykonujących roboty budowlane”, tj. osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

20.5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

20.7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

20.8. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO:

22.1. Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę (w formularzu ofertowym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

22.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

22.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

22.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

22.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

22.6. Postanowienia punktów 23.4 i 23.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

22.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

22.8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, a naruszanie tego przepisu poczytywane będzie za nienależyte wykonywanie umowy.

22.9 . Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo szczegółowo określa § 7 Wzoru umowy.

22.10 Warunki dokonywania rozliczenia wynagrodzenia podwykonawców szczegółowo określa § 8 Wzoru umowy.

XXIII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

23.1. Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy aby zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego pod rygorem nieważności w formie pisemnej na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

23.2. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy (stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ) zawarł istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

23.3. Złożenie oferty przetargowej a tym samym przyjęcie warunków przetargu przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy proponowanych przez Zamawiającego.

23.4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN).

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

24.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego,

4) opisu przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

24.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

24.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie punktu 24.3 SIWZ..

24.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w punkcie 24.6 zdanie drugie niniejszej SIWZ, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

24.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

24.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 24.8 i 24.9 niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.11. Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI postanowieniami art. 179 – 198g ustawy PZP.

XXV. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW:

25.1. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty przetargowej,

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób przewidzianych do wykonywania zamówienia,

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik Nr 7 – projekt umowy,

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę

Załącznik Nr 9 – Wykaz robót oraz wymagania techniczne i organizacyjne dla przebudowy  kuchni

Załącznik Nr 11 – Projekt budowlany przebudowy kuchni

Załącznik Nr 12 –  Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 13 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

1. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……….………......…..

Wykonawca/Wykonawcy: ………………………………………………...........................................

………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………....................

REGON: …………………………………………………………………….......…………………..

KRS/CEiDG: ……………………………………………………………………………………....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

telefon: …………………………………………………...................................................................

faks: ………………………………………………………………………………….......................

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

www: ………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Oferuję wykonanie zamówienia pn. z Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w punkcie III opisu przedmiotu zamówienia przedmiotowej SIWZ

3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, którego wartość nie przekroczy kwoty:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

netto wynosi ………………………… zł, brutto  ….............................................. zł

( słownie………………………………………………)

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami

podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

W tym za wykonanie projektów wykonawczych netto wynosi ………………………… zł, brutto  ….............................................. zł ( słownie………………………………………………)

4. GWARANCJA

4.1.Określam termin gwarancji wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego

postępowania przetargowego na okres: …………… miesięcy od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.2.Określam termin gwarancji na zamontowane urządzenia będących przedmiotem niniejszego

postępowania przetargowego na okres: …………… miesięcy od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

5. STOPIEŃ ODZYSKU CIEPŁA

Stopień odzysku ciepła oferowanego wymiennika  ciepła, zgodnie z dokumentacją techniczną wynosi ………..%.

Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia razem  z urządzeniem dokumentów potwierdzających oferowany parametr techniczny .

Oferowany wymiennik ciepła dopuszczony do stosowania na terenie Polski, produkcji firmy ………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

podać typ i inne główne cechy opisujące wymiennik ciepła , w tym rok produkcji

Wartość dostawy  urządzenia  spełniającego  warunki określone w SIWZ,                                         wyniesie netto ………………... zł, plus wartość podatku VAT ……………… zł, stawka podatku VAT …........, czyli wartość brutto …………………………….. zł.

6. TERMIN WYKONANIA:

Określam termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu

przetargowym na okres do 100 dni licząc od dnia podpisania umowy.

7.  CZAS WYŁĄCZENIA POMIESZCZEŃ KUCHNI GORĄCEJ I ZIMNEJ Z UŻYTKOWANIA:

Określam czas wyłączenia pomieszczeń kuchni gorącej i zimnej z użytkowania w niniejszym postępowaniu przetargowym na okres: …………… dni od daty protokolarnego przekazania frontu robót na kuchni zimnej i gorącej.

8. OBOWIĄZEK PODATKOWY:

Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 przedmiotowej SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).

* Niepotrzebne skreślić

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto rozumianą jako wynagrodzenie kosztorysów wykonanych robót budowlanych), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

9. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w SIWZ,

2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie do 100 dni licząc od dnia podpisania umowy,

3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,

5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert,

6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych w projekcie umowy) z tym zastrzeżeniem, że pierwsza płatność z tytułu wykonania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 8% wartości ofertowej brutto.

10. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest …................................................................................................................................................,

e-mail: ………….………....…........................tel./fax: ............................................................……

11. PODWYKONAWCY:

Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców.

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:

1. …………………………………………………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………………………………………………….,

3. …………………………………………………………………………………………………….,

4. ……………………………………………………………………………………………………..

12. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

1. …………………………………………………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………………………………………………….,

3. …………………………………………………………………………………………………….,

W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa do oferty załączam:

1. …………………………………………………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………………………………………………….,

3. ……………………………………………………………………………………………………..

13. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………………………………………………….,

3. …………………………………………………………………………………………………….,

4. …………………………………………………………………………………………………….,

5. …………………………………………………………………………………………………….,

6. …………………………………………………………………………………………………….,

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

.....................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                       Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wola  prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ pkt X warunki udziału w postępowaniu (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wola prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.	…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………..………………….......................………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………

(podpis

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ

WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania pn :  Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Składam wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

| 1 | Rodzaj wykonanych robót budowlanych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość wykonanych robót w zł brutto |  |
|  | Data wykonania robót od dnia do dnia |  |
|  | Miejsce wykonania robót |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane |  |
| 2* | Rodzaj wykonanych robót budowlanych |  |
|  | Wartość wykonanych robót w zł brutto |  |
|  | Data wykonania robót od dnia do dnia |  |
|  | Miejsce wykonania robót |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane |  |

* Wykonawca może wykazać więcej niż jedną robotę.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………...........................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                               Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania pn : Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Składam wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| 1 | Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia |  |
|  | Zakres wykonywanych czynności |  |
|  | Informacja o podstawie dysponowania osobą |  |
|  | Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą * niepotrzebne skreślić |
| 2 | Imię i Nazwisko |  |
|  | Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia |  |
|  | Zakres wykonywanych czynności |  |
|  | Informacja o podstawie dysponowania osobą |  |
|  | Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą * niepotrzebne skreślić |
| 3 | Imię i Nazwisko |  |
|  | Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia |  |
|  | Zakres wykonywanych czynności |  |
|  | Informacja o podstawie dysponowania osobą |  |
|  | Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą * niepotrzebne skreślić |

Ponadto oświadczam, że będę dysponował osobami posiadającymi uprawnienia projektowe niezbędne do sporządzenia projektów wykonawczych.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………...............    ........................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                              Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Będąc uczestnikiem postępowania pn.: Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP .w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229),

Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie internetowej informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

* niepotrzebne skreślić

Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami

niniejszego postępowania przetargowego:

1. ……………………………………………….…………………………………………………......

………………………………………………….………………………………………………..……

2. ……………………………………………..…………………………………………………….…

….........………………………………………………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….......................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                           Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZATRUDNIENIU OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

Przystępując do postępowania pn.: Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane, o których mowa niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 roku, poz. 1502 ze zm.)

…………………                                                 ................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                          Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………                                                .................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                          Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 13

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE Wykonawcy

Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonanie robót elektrycznych, instalacyjnych i budowlanych w pomieszczeniach kuchni głównej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano / wydano (niepotrzebne skreślić)orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano / wydano (niepotrzebne skreślić) prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………

(podpis)