Załącznik Nr 3

Zadanie nr 3 Zestaw do elektrokardiologicznych prób wysiłkowych z bieżnią

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIEŻNIA |
|  | Minimalny zakres prędkości pasa ruchomego 0,5 do 24 km/godz. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny zakres nachylenia pasa ruchomego 0 do 25% | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne wymiary pasa ruchomego 55 x 158 cm | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość pasa ruchomego nad podłożem maksymalnie 19 cm | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna nośność bieżni 200 kg | TAK |  |  | Więcej niż 220 kg – 5 pkt 200 - 220 kg – 0 pkt |
|  | Reling, bez podparcia relingów bocznych od strony wejścia pacjenta na bieżnię, zapewniający łatwy dostęp w sytuacjach nagłych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyłącznik awaryjny bieżni zamocowany na relingu, z możliwością przełożenia na lewy lub prawy reling podczas instalacji oraz opcją linki bezpieczeństwa | TAK |  |  | Możliwość przełożenia TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| POMIAR EKG 12 kanałów.(10 elektrod) |
|  | Możliwość integracji z innymi systemami EKG oraz spiroergometrii, a także z systemami informacji medycznej HIS/EMR (BDT/GDT oraz HL7). | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykonywanie spoczynkowych badań EKG z automatycznymi pomiarami i interpretacją (opcje). | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakres amplitudowy +/- 316 mVdc | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary i waga modułu EKG max 112 mm x 66 mm x 30 mm, 170 g | Tak |  |  | > 112 mm x 66 mm x 30 mm- 0 pkt ≤112 mm x 66 mm x 30 mm – 5 pkt |
|  | Klasa ryzyka i typ aplikacji IIa, CF zabezp. przed defibrylacją | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie max 2x AA | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja min. bluetooth 2.0 | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Detekcja stymulatora cyfrowa na wszystkich kanałach | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość amplitudowa 1 uV | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość próbkowania min.8000 Hz / kanał | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pasmo przenoszenia DC - 150 Hz | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Filtracja EKG 50/60 Hz, EMG, stabilizacja linii izoelektrycznej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość przesuwu 10, 25, 50, 100, 200 mm/s wzmocnienie 5, 10, 20 mm/mV | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozpoznawanie arytmii ektopia komorowa, pary, bigeminia, VT, SVT, pauzy | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Układy odprowadzeń programowane, w tym Cabrera | TAK/ NIE |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Mediany: do 12 nałożone na medianę referencyjną | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | wydruk EKG wydruk bieżący na drukarce laserowej | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Komputer z drukarką do obsługi próby wysiłkowej. | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na całe urządzenie (z dostawą) | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące max. 60 miesięcy | Proszę podać |  |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy – 50 pkt 60 miesięcy – 75 pkt |
|  | Przeszkolenie personelu, szkolenia dla 4 osób personelu medycznego, minimum 2 godziny maksimum 6 godzin szkolenia | Proszę podać |  |  | 1 pkt za każda godzinę szkolenia powyżej 2 godzin szkolenia |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | Proszę podać |  |  | 48 godz. – 0 pkt 24 godz. – 5 pkt |
|  | Czas naprawy od 1 do 3 dni robocze | Proszę podać |  |  | 1 dzień roboczy – 20 pkt 2 dni robocze – 10 pkt 3 dni robocze – 0 pkt |
|  | Okres dostępności serwisu i części zamiennych min.7 lat | Proszę podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatny serwis oraz przeglądy w okresie gwarancji | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych | TAK |  |  | Bez punktacji |

…………………………………………………..................................................................

Pieczęć firmowa, data i, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy