III.2.230/ 229 I ZP/ 2022 r.

Wykonawca  dołącza do oferty

Załącznik nr 3

Adres  Wykonawcy,  nr tel.

…………………………….

……………………………

Opis  przedmiotu  zamówienia

Postępowanie  „poza ustawa na :

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją  oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 roku od daty podpisania umowy .

Zadanie nr 1 - Konserwacja i przeglądy klimatyzatorów Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym                                           w Stalowej Woli (zgodnie z Formularz Cenowy - Zał. nr 2 )

1.Opis przedmiotu:

a) wykonywaniu czynności przeglądowo -konserwacyjnych wg zaleceń producentów i wynikających z Dokumentacji Techniczno- Ruchowej oraz przepisów BHP zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację sprzętu

b) usuwaniu w pierwszej kolejności awarii urządzeń możliwych do realizacji w ramach czynności przeglądowo - konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne lub ich regenerację w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich ceny i ilość, z wyłączeniem drobnych materiałów tj. zawleczek , bezpieczników, spinek, środków czyszczących itp. służących do prac przeglądowo-konserwacyjnych

c) analizie stanu technicznego urządzeń i warunków eksploatacji oraz informowaniu Zamawiającego o potrzebach w tym zakresie

d) sporządzenie protokołów kontroli zawierających :

- dane techniczne urządzenia,

- datę przeglądu,

- opis stanu urządzenia ze wskazaniem części, które będą kwalifikować się do wymiany w najbliższym czasie

- opis wykonanych czynności

- wykaz wymienionych części

- kartę charakterystyki dla środków dezynfekujących/czyszczących  jeśli zostały użyte

-zalecenia eksploatacyjne,

- podpisy Wykonawcy i Zamawiającego

e) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia, jak również kwalifikujących urządzenie do naprawy

f) rozliczenie z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami

2. Usługi świadczone przez Wykonawcę wykonywane będą przez uprawnionych specjalistów inżynieryjno-technicznych, przy pomocy własnego wyposażenia technicznego oraz dostarczonych Wykonawcy , na jego zamówienie, części zamiennych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do :

- realizowania przeglądów w czasie oznaczonym w Opisie przedmiotu zamówienia i kolejnych w czasie wynikającym z częstotliwości serwisów w roku

- pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy gwarancyjnej

- rozliczenia się z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami

- zabezpiecza dla potrzeb przeglądów, zwyżkę na swój koszt

4. Zamawiający zobowiązuje się do :

- zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń z urządzeniami w uzgodnionym wcześniej terminie

- udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów dotyczących urządzeń

- wskazania użytkownika, w obecności którego odbywać się będą przeglądy serwisowe i upoważnionego do podpisywania protokołu z przeglądu. Podpis użytkownika jest wymagany.

Protokoły bez podpisu użytkownika nie są podstawą do wystawienia faktury za usługę.

5. Wykonawca  zapewnia max 48 godz. czas reakcji serwisu na zgłoszoną konieczność naprawy liczoną od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do naprawy.

6. Przeglądy serwisowe realizowane będą w dni robocze w godz. 7.00-15.00

(jest możliwość pracy w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym)

7. Szczegółowy wykaz klimatyzatorów zawiera formularz cenowy Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

8. Wykonawca wyraża zgodę na 60-dniowy termin płatności. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest faktura VAT sporządzona na podstawie protokołu kontroli potwierdzonego przez Zamawiającego za rzeczywiste wykonanie przeglądów.

9. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, robocizną, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do serwisu urządzeń chłodniczych zawierających czynnik chłodzący typu freon (wpis firmy i serwisantów w CRO - Centralny Rejestr Operatorów)

…...........................................

Podpis  osoby uprawnionej

dnia …................ …. 2022 r.

III.2.230/ 229 ZP I/ 2022 r.

Wykonawca  dołącza do oferty

Załącznik nr 3

Adres  Wykonawcy,  nr tel.

…………………………….

……………………………

Opis  przedmiotu  zamówienia

Postępowanie  „poza ustawa na :

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją  oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 roku od daty podpisania umowy

Zadanie nr 2- Konserwacja i przeglądy agregatów wody lodowej  Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym

w Stalowej Woli (zgodnie z Formularz Cenowy - Zał. nr 2 )

1. Opis przedmiotu:

a) wykonywaniu czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg zaleceń producentów i wynikających z Dokumentacji Technicznno-Ruchowej oraz przepisów BHP zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację sprzętu

b) usuwaniu w pierwszej kolejności awarii urządzeń możliwych do realizacji w ramach czynności przeglądowo-konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne lub ich regenerację w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich ceny i ilość, z wyłączeniem drobnych materiałów tj. zawleczek , bezpieczników, spinek, środków czyszczących itp. służących do prac przeglądowo-konserwacyjnych

c) analizie stanu technicznego urządzeń i warunków eksploatacji oraz informowaniu Zamawiającego o potrzebach w tym zakresie

d) sporządzenie protokołów kontroli zawierających :

- dane techniczne urządzenia,

- datę przeglądu,

- opis stanu urządzenia ze wskazaniem części, które będą kwalifikować się do wymiany w najbliższym czasie

- opis wykonanych czynności

- wykaz wymienionych części

-zalecenia eksploatacyjne,

-kartę charakterystyki dla środków dezynfekujących/czyszczących  jeśli zostały użyte

- podpisy Wykonawcy i Zamawiającego (podpis Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do wystawienia faktury za usługę)

e) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia, jak również kwalifikujących urządzenie do naprawy

f) rozliczenie z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami

2. Usługi świadczone przez Wykonawcę wykonywane będą przez uprawnionych specjalistów inżynieryjno-technicznych, przy pomocy własnego wyposażenia technicznego oraz dostarczonych Wykonawcy , na jego zamówienie, części zamiennych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do :

- realizowania przeglądów w czasie oznaczonym w Opisie przedmiotu zamówienia i kolejnych w czasie wynikającym z częstotliwości serwisów w roku

- pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy gwarancyjnej

- rozliczenia się z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami oraz oświadcza, że posiada posiada umiejętności obsługi sterowników typu Xenta, EL-Piast, UCS, IQ Controls w jakie wyposażone są centrale klimatyzacyjne i instalacja chłodu.

- zabezpiecza dla potrzeb przeglądów, zwyżkę na swój koszt

- wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do serwisu urządzeń chłodniczych zawierających czynnik chłodzący typu freon (wpis firmy i serwisantów w CRO - Centralny Rejestr Operatorów)

- wykonawca dostarczy dane niezbędne do wpisu przeglądu w CRO (Centralny Rejestr Operatorów)

4. Zamawiający zobowiązuje się do :

- zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń z urządzeniami w uzgodnionym wcześniej terminie

- udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów dotyczących urządzeń

- wskazania użytkownika, w obecności którego odbywać się będą przeglądy serwisowe i upoważnionego do podpisywania protokołu z przeglądu.

5. Wykonawca  zapewnia max 48 godz. czas reakcji serwisu na zgłoszoną konieczność naprawy liczoną od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do naprawy.

6. Przeglądy serwisowe realizowane będą w dni robocze w godz. 7.00-15.00                                              (jest możliwość pracy w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym)

7. Szczegółowy wykaz agregatów wody lodowej zawiera formularz cenowy Załącznik nr 2                        do niniejszego zaproszenia, 
UWAGA: czynności serwisowe związane z agregatem wody lodowej TRANE ograniczają się tylko  do czyszczenia i mycia wodą radiatorów skraplacza bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych.                W przypadku tego agregatu nie będą potrzebne informacje do wpisu w CRO.

8. Wykonawca wyraża zgodę na 60-dniowy termin płatności. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest faktura VAT sporządzona na podstawie protokołu kontroli potwierdzonego przez Zamawiającego za rzeczywiste wykonanie przeglądów.

9.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, robocizną, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy .

…...........................................

Podpis  osoby uprawnionej

dnia …......................... 2022 r.

III.2.230 / 229 I ZP/2022r

Wykonawca  dołącza do oferty

Załącznik nr 3

Adres  Wykonawcy,  nr tel.

…………………………….

……………………………

Opis  przedmiotu  zamówienia

Postępowanie  „poza ustawa na :

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją: badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 rok od daty podpisania umowy  .

Zadanie nr 3- Badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej  w  Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli  (zgodnie z Formularz Cenowy - Zał. nr 2 ).

1. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.

2. Wykonawca sporządzi ofertę na cały zakres badania, czyszczenia i dezynfekcji wszystkich wymienionych instalacji.

3. Po wykonaniu czyszczenia i dezynfekcji przewodów Wykonawca wymieni filtry w czyszczonych przewodach. Dostawa filtrów spoczywa na Zamawiającym.

4. Po czyszczeniu i dezynfekcji z trzech instalacji wskazanych przez Zamawiającego zostaną pobrane przez Wykonawcę próbki na obecność bakterii i grzybów. Próbki te zostaną przebadane nieodpłatnie przez Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala. Ich wynik świadczyć będzie o poprawności wykonanej dezynfekcji.

5. Wszystkie prace Wykonawca powinien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Szpitala. Każde wyłączenie instalacji do czyszczenia oraz wejście do pomieszczeń sterylnych musi odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem oraz odbyć się z zachowaniem zasad higieny. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czynności wykonywanych przez Wykonawcę.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia Szpitala).

7. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót jest dostarczenie protokołów z badania, czyszczenia i dezynfekcji przewodów wentylacyjnych w układach i jednostkach wyszczególnionych w tabeli oraz dokumentacji wizualnej wyglądu przewodów przed i po czyszczeniu. W przypadku występowania na ciągach przewodów filtrów usytuowanych poza centralami z protokołu powinna wynikać ocena stanu tych filtrów. Protokoły te powinny być ze strony Wykonawcy podpisane przez osobę z posiadającą stosowne uprawnienia.

8. Środki chemiczne zastosowane do czyszczenia i dezynfekcji muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w obiektach służby zdrowia. Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu karty charakterystyki użytych środków czyszczących/dezynfekcyjnych.

9. Zamawiający dokona wszelkich starań dla umożliwienia wykonania czyszczenia i dezynfekcji przewodów w terminach dogodnych dla obydwu stron.

10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia

11. Dokumentacja  graficzna  wykonanych prac ( zdjęcia lub filmy video  przed i po czyszczeniu )

12. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się przekazać na konto Wykonawcy wg faktury VAT, w terminie 60 dni licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru  i otrzymania faktury VAT.

13.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, robocizną, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy

2. Wykonawca zobowiązuje się do :

1)zrealizowania czyszczenia i dezynfekcji instalacji w czasie do: I przegląd w terminie do                       1 miesięcy od daty podpisania umowy , II przegląd w terminie 6 m-cy od upływu terminu

I przeglądu

2) pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach 
i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia

3) rozliczenia się z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami

3. Zamawiający zobowiązuje się do :

1) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń w uzgodnionym wcześniej   terminie

2) udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów dotyczących instalacji

3) wskazania użytkownika upoważnionego do podpisywania protokołu z przeglądu.

4)Prace objęte niniejszą zaproszeniem realizowane będą w dni robocze w godz. 7.00-15.000

(jest możliwość pracy w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym)

…...........................................

Podpis  osoby uprawnionej

dnia …................................. 2022 r.

III.2.230/ 229 I ZP/ 2022 r.

Wykonawca  dołącza do oferty

Załącznik nr 3

Adres  Wykonawcy,  nr tel.

…………………………….

……………………………

Opis  przedmiotu  zamówienia

Postępowanie  „poza ustawa na :

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją  oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 1 roku od daty podpisania umowy .

Zadanie nr 4 – Przeglądy i konserwacja central klimatyzacyjnych , instalacji solarnej z węzłem solarnym , oraz wentylokonwektorów  w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli                                        (zgodnie z Formularz Cenowy - Zał. nr 2 )

1.Opis przedmiotu:

a) wykonywaniu czynności przeglądowo -konserwacyjnych wg zaleceń producentów i wynikających z Dokumentacji Technicznno- Ruchowej oraz przepisów BHP zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację sprzętu

b) usuwaniu w pierwszej kolejności awarii urządzeń możliwych do realizacji w ramach czynności przeglądowo - konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne lub ich regenerację w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich ceny i ilość, z wyłączeniem drobnych materiałów tj. zawleczek , bezpieczników, spinek, środków czyszczących itp. służących do prac przeglądowo-konserwacyjnych

c) analizie stanu technicznego urządzeń i warunków eksploatacji oraz informowaniu Zamawiającego o potrzebach w tym zakresie

d) sporządzenie protokołów kontroli zawierających :

- dane techniczne urządzenia,

- datę przeglądu,

- opis stanu urządzenia ze wskazaniem części, które będą kwalifikować się do wymiany w najbliższym czasie

- opis wykonanych czynności

- wykaz wymienionych części

- kartę charakterystyki dla środków dezynfekujących/czyszczących  jeśli zostały użyte

-zalecenia eksploatacyjne,

- podpisy Wykonawcy i Zamawiającego

e) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia, jak również kwalifikujących urządzenie do naprawy

f) rozliczenie z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami

2. Usługi świadczone przez Wykonawcę wykonywane będą przez uprawnionych specjalistów inżynieryjno-technicznych, przy pomocy własnego wyposażenia technicznego oraz dostarczonych Wykonawcy , na jego zamówienie, części zamiennych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do :

- realizowania przeglądów w czasie oznaczonym w Opisie przedmiotu zamówienia i kolejnych w czasie wynikającym z częstotliwości serwisów w roku

- pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy gwarancyjnej

- rozliczenia się z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami

- zabezpiecza dla potrzeb przeglądów, zwyżkę na swój koszt

4. Zamawiający zobowiązuje się do :

- zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń z urządzeniami w uzgodnionym wcześniej terminie

- udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów dotyczących urządzeń

- wskazania użytkownika, w obecności którego odbywać się będą przeglądy serwisowe i upoważnionego do podpisywania protokołu z przeglądu. Podpis użytkownika jest wymagany. Protokoły bez podpisu użytkownika nie są podstawą do wystawienia faktury za usługę.

5. Wykonawca  zapewnia max 48 godz. czas reakcji serwisu na zgłoszoną konieczność naprawy liczoną od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do naprawy.

6. Przeglądy serwisowe realizowane będą w dni robocze w godz. 7.00-15.00                                               (jest możliwość pracy w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym)

7. Szczegółowy wykaz klimatyzatorów zawiera formularz cenowy Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia

8. Wykonawca wyraża zgodę na 60-dniowy termin płatności. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest faktura VAT sporządzona na podstawie protokołu kontroli potwierdzonego przez Zamawiającego za rzeczywiste wykonanie przeglądów.

9. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia  łącznie z dojazdem serwisu, robocizną, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.

…......................................

Podpis  osoby uprawnionej

dnia …....................2022r